《聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线》行业标准编制说明

聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线是一种新型的外墙装饰线，适用于安装在外墙或室内的墙体上，既能体现建筑的装饰风格，又能保证施工部位不出现冷、热桥效应。它能完全替代传统的水泥装饰制品，解决安装水泥制品困难，工期长，时间久会出现裂缝，耐久性差等问题。具有重量轻、粘贴牢固、造型随意加工、安装方便、线条间无缝隙的优点。

EPS材质的装饰产品在欧美国家已经使用了十多年，现在，国内正开始推广使用。将来的趋势，一定是EPS复合材料以其优越的性能和环保性，成为国内主流的装饰材料。

一、标准工作概况

1.1任务来源

根据国家工业和信息化部工信厅科[2013] 163 号文“关于下达2013年第三批行业标准制修订项目计划的通知”，《聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线》列入了行业标准制定计划，项目编号：2013-1249T-JC。由建筑材料工业技术情报研究所和有关聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线的生产和应用单位成立了标准制订项目组。

1.2起草单位

建筑材料工业技术情报研究所是本标准的负责起草单位。本标准其他主要起草单位为：杭州欧峰装饰工程有限公司、安徽京工建企业集团、河北福瑞德高新建材有限公司、江西省龙腾实业有限公司、秦皇岛慕湖建材有限公司。参加起草单位有：北京敬业达新型建筑材料有限公司、北京悦筑新天节能科技有限公司、中国矿业大学、建筑材料工业技术监督研究中心、四川省欧威新型建材有限公司、陕西融祥塑业有限公司、青岛璐海建筑材料有限公司、青岛鑫天宇节能工程有限公司、黑龙江华彩建材科技有限公司、陕西旭峰建筑装饰工程有限公司、郑州华晨外墙保温材料有限公司、上海华缘建筑工程有限公司、南宁市高品保温建材有限责任公司、贵州西奥建筑节能科技有限公司、宁波英硕建筑节能材料有限公司、昆明润能达环保科技有限公司、宁波卫山多宝建材有限公司、大连泰和装饰构件有限公司、宁夏金石伟业建筑装饰工程有限公司、北京康明新型建筑材料有限责任公司。

1.3工作过程

1.3.1　开展调研工作

网上查询国内外聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线的生产及工程应用概况。

发函调研生产企业的生产规模、产品规格、产品使用情况。

1.3.2　收集相关标准

本标准所需引用的规范性引用文件收集齐全。

1.3.3　成立标准起草工作小组

2014年7月30日《聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线》行业标准编制组成立暨第一次工作会议在杭州举行，来自科研院所、高等院校、质检机构、生产施工企业等单位的多名代表参加了会议。会议成立了本标准起草工作组，起草小组主要分工如下：

a) 建筑材料工业技术情报研究所：负责组织协调标准编写过程，收集相关标准，对聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线的生产和使用情况进行调研，组织试验验证，安排试验；负责标准讨论稿、征求意见稿、送审稿以及报批稿的编写；

b) 生产企业：负责提供样品；

c) 其他单位：提出意见和建议。

1.3.4  标准讨论稿的确定

2014年11月28日《聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线》行业标准第二次工作会议在北京举行。编制组进行了热烈的讨论，一致认为标准制订十分必要、非常重要，一致通过了标准编制的进度计划以及编制组成员的分工，安排了下一阶段调研与验证试验工作，并重点讨论了标准讨论稿，争取按计划进度，按时、高质量完成标准编制任务。

会议代表主要就以下内容达成共识：

a)标准样

由于聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线是根据需方的要求定做，每批次产品的数量、规格、尺寸均不相同，为便于标准中试验方法的确定，本标准规定了一个标准样，检测时均按标准样送检。标准样的图形中包含弧线、阴角和阳角，以保证线条是由机器加工制备。

b) 技术指标

结合聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线的实际应用，其主要技术指标包含：抗冲击强度、吸水量、拉伸粘结强度、耐冻融、胶浆层厚度等。

c)技术指标测试方法

抗冲击强度、拉伸粘结强度、耐冻融的测试方法依照国标GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》的方法进行。针对聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线产品的特殊性，胶浆层厚度和吸水量测试方法另行规定。

1.3.5　试验验证阶段

由建筑材料工业技术情报研究所负责试验验证工作。生产厂家按照本标准的规定制备标准样，共22组，测试了包括外观尺寸、胶浆层厚度、抗冲击强度、吸水量、拉伸粘结强度、耐冻融共7项指标。

二、标准编制原则、确定标准的主要内容及验证试验

2.1　编制原则

a）遵循建筑材料行业质量检验和控制的普遍规律。

b）技术指标全面，宽严得当，既能适应实际生产，又能体现产品优势。

2.2　标准的主要内容的确定

2.2.1 范围

适用于在工厂预制成型的、由聚苯乙烯泡沫板与抹面胶浆、玻纤网复合而成的聚苯乙烯泡沫（EPS)复合装饰线及装饰构件。

2.2.2 规范性引用文件

聚苯乙烯泡沫（EPS)复合装饰线所需用到的原料，引用标准，GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》；燃烧等级，引用了标准GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能等级》；数值修约，引用标准GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》；吸水量、抗冲击强度、耐冻融、拉伸粘结强度引用标准GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》。用卡斯通管方法上测试吸水量引用标准JG158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》。

2.2.3术语和定义

术语和定义是对标准中有关名词的释义。由于聚苯乙烯泡沫复合装饰线是一个新产品、新名词，在相关术语中没有专门定义，本标准从工程应用的角度对聚苯乙烯泡沫复合装饰线进行定义和说明。抹面胶浆和玻纤网的定义引用标准GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》。

2.2.4分类和标记

2.2.4.1 分类

按产品的使用场所分为普通型和增强型两类。

2.2.4.2 标记

本标准规定按照产品名称、分类、编号和标准编号的顺序来标记。

2.2.5 原材料

本标准包括对聚苯乙烯泡沫复合装饰线的原材料，列出了不同的性能要求指标，具体内容详见标准正文。

2.2.6制造

由于聚苯乙烯泡沫复合装饰线是按照需方的要求加工，尺寸、形状等都不相同。本标准统一规定了标准样的尺寸及形状。

2.2.7规格尺寸

本标准对偏差进行了规定，具体内容详见标准正文。验证单位对22组样品的规格尺寸进行试验，结果见表1。

表1 规格尺寸及尺寸偏差

| 编号 | 长mm | 偏差mm | 宽mm | 偏差mm | 高mm | 偏差mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1224 | +24 | 450 | 0 | 248 | -2 |
| 2 | 1215 | +15 | 450 | 0 | 250 | 0 |
| 3 | 1198 | -2 | 452 | +2 | 249 | -1 |
| 4 | 1214 | +14 | 452 | +2 | 249 | -1 |
| 5 | 1209 | +9 | 450 | 0 | 249 | -1 |
| 6 | 1189 | -11 | 450 | 0 | 249 | -1 |
| 7 | 1230 | +30 | 451 | +1 | 247 | -3 |
| 8 | 1210 | +10 | 450 | 0 | 249 | -1 |
| 9 | 1200 | 0 | 450 | 0 | 248 | -2 |
| 10 | 1197 | -3 | 451 | +1 | 249 | -1 |
| 11 | 1197 | -3 | 452 | +2 | 248 | -2 |
| 12 | 1197 | -3 | 450 | 0 | 248 | -2 |
| 13 | 1226 | +26 | 454 | +4 | 250 | 0 |
| 14 | 1220 | +20 | 454 | +4 | 250 | 0 |
| 15 | 1250 | +50 | 454 | +4 | 248 | -2 |
| 16 | 1220 | +20 | 454 | +4 | 250 | 0 |
| 17 | 1215 | +15 | 454 | +4 | 250 | 0 |
| 18 | 1203 | +3 | 452 | +2 | 248 | -2 |
| 19 | 1213 | +13 | 452 | +2 | 249 | -1 |
| 20 | 1200 | 0 | 452 | +2 | 250 | 0 |
| 21 | 1200 | 0 | 452 | +2 | 250 | 0 |
| 22 | 1215 | +15 | 450 | 0 | 250 | 0 |

试样长度偏差范围在-3mm~+50mm之间，正偏差的居多。标准规定偏差范围在±5.0mm。8个试样合格。在工程实际安装过程中，由于可以二次切割，对长度的精确性要求较低。宽度偏差范围在0~+4mm之间，标准规定范围为±2mm，17个试样合格。高度偏差范围在-3~+0mm之间，标准规定范围为±2mm，21个试样合格。

表2 抹面胶浆层的厚度（mm）

| 编号 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 4 |
| 2 | 3.5 | 3.4 | 3 | 3.3 | 4.1 | 4.3 |
| 3 | 3.3 | 4 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.6 |
| 4 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
| 5 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.1 |
| 6 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.8 |
| 7 | 3 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 5.3 |
| 8 | 3 | 5 | 4.5 | 4.8 | 4 | 4.6 |
| 9 | 3 | 2.9 | 4 | 4.5 | 4 | 4.7 |
| 10 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 3.5 |
| 11 | 4.8 | 2.8 | 3 | 2.6 | 4 | 4.5 |
| 12 | 3 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 4.7 |
| 13 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 5.2 |
| 14 | 5.2 | 3.8 | 4.2 | 5.6 | 3.9 | 4 |
| 15 | 4.8 | 4.8 | 5 | 6 | 3.8 | 3.9 |
| 16 | 4.2 | 4 | 3.2 | 3 | 3.9 | 4 |
| 17 | 2.5 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | 2.5 |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 |
| 19 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.9 |
| 20 | 3.2 | 5 | 4.8 | 6.3 | 2.5 | 3 |
| 21 | 3.2 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 3.8 | 5 |
| 22 | 3.4 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 3.8 | 4.7 |

抹面胶浆层厚度影响着聚苯乙烯泡沫复合装饰线的抗冲击性能。从实验数据看，胶浆层的厚度偏差较大，厚薄不均，按标准的要求，普通型3±1mm，加强型5±1mm，大多数试样达不到要求，4个试样合格。

2.2.8技术要求

2.2.8.1外观质量

要求聚苯乙烯泡沫复合装饰线的胶浆层表面无缺棱掉角、漏网、裂纹的现象出现，直径大于1.5mm的蜂窝麻面不多于3处/件。

所有试样中仅一个试样出现漏网现象。一个试样有一处蜂窝麻面。其他试样外观质量均无上述现象出现，合格。

图1 漏网                        图2 蜂窝麻面

2.2.8.2吸水量

吸水量的大小影响试件的冻融循环结果。常用的吸水量测试方法，采用GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》中的质量差的方法。卡斯通管测试吸水量方法引用标准JG l58-2013 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》。用卡斯通管测定吸水量的优点在于方便，对试件的尺寸大小要求低，此方法可用于工地的抽检。验证单位对22组样品的吸水量进行卡斯通管测试吸水量的验证试验，结果见表3。同时，为研究两种测试方法间的对应关系，对同一样品，进行了对比试验。试验结果如表4。

表3 吸水量试验结果

| 编号 | 吸收量ml |
| --- | --- |
| 1 | ＞4 |
| 2 | 3 |
| 3 | ＞4 |
| 4 | ＞4 |
| 5 | ＞4 |
| 6 | ＞4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
| 10 | 4 |
| 11 | 4.8 |
| 12 | 3 |
| 13 | 0.4 |
| 14 | 0.3 |
| 15 | 0.3 |
| 16 | 0.2 |
| 17 | 0.5 |
| 18 | 0.4 |
| 19 | 0.4 |
| 20 | 0.3 |
| 21 | 0.3 |
| 22 | 0.4 |

吸水量的结果差别较大，一部分试样24h后吸水量不到0.5ml，一部分试样24h后吸水量大于4ml。抹面胶浆配方的不同导致吸水量结果差异很大。按照本标准的规定吸收量小于2ml为合格，试样中10个样品合格。

表4 两种吸水量测试方法的试验结果

| 编号 | 200*200mm吸水量试验数据（g/m2） | 卡斯通管试验数据（ml） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 280 | 0.30 |
| 2 | 210 | 0.25 |
| 3 | 260 | 0.30 |
| 4 | 320 | 0.40 |
| 5 | 270 | 0.30 |
| 6 | 190 | 0.20 |
| 7 | 220 | 0.25 |
| 8 | 265 | 0.30 |
| 9 | 210 | 0.20 |
| 10 | 330 | 0.4 |

DBJ01-63-2002《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》中规定吸水量小于500 g/m2，可不必做耐冻融试验。根据表4 中的对应关系，本标准规定卡斯通管的测试结果小于1ml，可不必做耐冻融试验。

2.2.8.3抗冲击强度

表4 抗冲击强度试验结果

| 编号 | 抗冲击强度J |
| --- | --- |
| 1 | 3J，不合格 |
| 2 | 3J，不合格 |
| 3 | 3J，不合格 |
| 4 | 3J，不合格 |
| 5 | 3J，不合格 |
| 6 | 3J，不合格 |
| 7 | 6J，不合格 |
| 8 | 6J，不合格 |
| 9 | 6J，不合格 |
| 10 | 6J，不合格 |
| 11 | 6J，不合格 |
| 12 | 6J，不合格 |
| 13 | 6J，合格 |
| 14 | 6J，合格 |
| 15 | 6J，合格 |
| 16 | 6J，合格 |
| 17 | 6J，合格 |
| 18 | 6J，合格 |
| 19 | 6J，合格 |
| 20 | 6J，合格 |
| 21 | 6J，合格 |
| 22 | 6J，合格 |

抗冲击强度的合格率为45.45%。抹面胶浆层的厚度及配方，影响着抗冲击强度的性能。

2.2.8.4耐冻融

表5 冻融循环试验结果

| 编号 | （-20±2）℃，冻融循环30次 |
| --- | --- |
| 1 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 2 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 3 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 4 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 5 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 6 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 7 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 8 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 9 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 10 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 11 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 12 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 13 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 14 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 15 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 16 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 17 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 18 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 19 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 20 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 21 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |
| 22 | 无可见裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象，合格 |

试验条件是在（-20±2）℃的条件下冷冻16 h，冻融循环30次。22个试样均未发现可见裂缝，粉化、空鼓、剥落现象。全部合格。冻融破坏是指砂浆中的水分在冻结时体积膨胀，使胶浆层出现裂隙并随之加大。所以吸水量的大小直接影响耐冻融的姓能。标准中注明吸水量小于1ml，可不做冻融循环试验。由验证试验结果来看，吸水量小于1ml，不会发生冻融破坏。

2.2.8.5拉伸粘结强度

表6拉伸粘结强度

| 编号 | 拉伸粘结强度，MPa |
| --- | --- |
| 1 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 2 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 3 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 4 | <0.10，不合格 |
| 5 | <0.10，不合格 |
| 6 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 7 | <0.10，不合格 |
| 8 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 9 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 10 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 11 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 12 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 13 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 14 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 15 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 16 | <0.10，不合格 |
| 17 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 18 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 19 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 20 | ≥0.10，破坏面在EPS内，合格 |
| 21 | <0.10，不合格 |
| 22 | <0.10，不合格 |

冻融循环后的试样做拉伸粘结强度试验，合格率为72.73%。

2.2.9试验方法

2.2.9.1养护条件及试验环境

标准养护条件为空气温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%。试验环境为空气温度（23±5）℃，相对湿度（50±10）%。

2.2.9.2 数值修约

在判定测定值或其计算值是否符合标准要求时，应将测试所得的测定值或其计算值与标准规定的极限数值作比较，比较的方法采用GB/T 8170-2008 中4.3 规定的修约值比较法。

2.2.9.3规格尺寸

用钢尺分别测量聚苯乙烯泡沫复合装饰线的D、L 、H值各三次，取其算术平均值。与规定尺寸之间的差值为尺寸偏差。

2.2.9.4胶浆层厚度

用游标卡尺分别量取图3所示各点所在处的抹面胶浆层的厚度。

图3 抹面胶浆厚度的检测点

2.2.9.5吸水量

卡斯通管法：

将标准样置于水平状态，将3个卡斯通管分别放于试件300mm×1200mm平面相对中间位置，用密封材料（例如橡皮泥）密封试件和玻璃试管间的缝隙，确保不会从试件和玻璃试管间的缝隙渗出，往玻璃试管内注水，直至试管的0刻度，在标准试验条件下放置24h，读取试管的刻度。试验前后试管的刻度只差即为吸水量，取标准样不同地方的3个吸水量的平均值，精确至0.1ml。

质量差法：

试样尺寸200mm×200mm，数量3 个。

试样在标准养护条件下养护7d 后，将试样四周(包括保温材料)做密封防水处理，然后按下列规定进行处理：

a） 将试样按下列步骤进行三次循环：

1） 在试验环境条件下的水槽中浸泡24h，试样防护层朝下浸在水中，浸入深度为3 mm～10mm；2） 在（50±5）℃的条件下干燥24h。

b） 完成循环后，试样应在试验环境下再放置，时间不应少于24h。

将试样胶浆层朝下，平稳地浸入室温水中，浸入水中的深度为3mm～10mm，浸泡3min 后取出用湿毛巾迅速擦去试样表面明水，用天平秤取试样浸水前的质量m0，然后再浸水24 h 后测定浸水后试样质量m1。吸水量试验结果为3 个试验数据的算术平均值，精确至1 g/m2。

2.2.9.6抗冲击强度

试样在标准养护条件下养护14d，然后在室温水中浸泡7d，饰面层向下，浸入水中的深度为3mm～10mm。试样从水中取出后，在试验环境下状态调节7d。

在标准试样300mm×1200mm侧面进行上进行抗冲击试验，每一抗冲击级别试样数量为1 个。每一级别冲击10 处，冲击点间距及冲击点与边缘的距离应不小于100 mm，试样表面冲击点及周围出现裂缝视为冲击点破坏。3J 级试验10 个冲击点中破坏点小于4 个时，判定为3J 级。6J 级试验10 个冲击点中破坏点小于4 个时，判定为6J 级。

2.2.9.7耐冻融

试样尺寸300 mm×400 mm，数量3 个。制样后在标准养护条件下养护28d，然后将试样四周(包括保温材料)做密封防水处理。试验步骤：

a） 进行30 次冻融循环，每次浸泡结束后，取出试样，用湿毛巾擦去表面明水，

d）规定检查外观。当试验过程需中断时，试样应在（-20±2）℃条件下存放。冻融循环条件如下：

1） 在室温水中浸泡8 h，试样防护层朝下，浸入水中的深度为3 mm～10 mm；

2） 在（-20±2）℃的条件下冷冻16 h。

2.2.9.8拉伸粘结强度

将聚苯乙烯泡沫复合装饰线切割成70mm×70mm×40mm（保留一个表面的抹面层），将抹面层中部切割成50mm×50mm，且必须将玻纤网截断。数量共6 块。用适当的胶粘剂（如环氧树脂）涂在试件表面（50mm×50mm）以及上夹具表面（尺寸为50mm×50mm，其他符合JGJ70标准的规定），然后将上夹具对正位置放在抹面层上，并确保上夹具不歪斜，除去周围溢出的胶粘剂，养护24h。

测定拉伸粘结强度时，先将钢制垫板（外框尺寸70mm×70mm，内框尺寸53mm×53mm，厚度为3mm）套入抹面层上，再将拉伸粘结强度下夹具（内高尺寸45mm，其他符合JGJ70标准的规定）安装到拉力机上，然后将试件置于拉伸夹具中，以5±1mm/min速度加荷至试件破坏。

拉伸粘结强度试验结果按下列要求确定：

以6个试件测值的算数平均值作为拉伸粘结强度的实验结果；当单个试件的强度值与平均值之差大于20%时，应逐次舍弃偏差最大的试验值，直至各试验值与平均值之差不超过20%，当6个试件中有效数据不少于4个时，取有效数据的平均值为试验结果，结果精确至0.01MPa；当6个试件中有效数据不足4个时，此组试验结果为无效，并应重新制备试件进行试验。

2.2.10检验规则

本标准选用出厂检验和型式检验两类常用检验形式。出厂检验检验项目为：规格尺寸、外观质量和抹面胶浆层厚度。形式检验应按照标准第7章的要求制作标准试样9件，由国家质量监督机构抽取任意3件进行检测，检验项目为第6章的全部要求。

2.2.11产品说明书、包装、出厂及贮存

详见标准正文。

三、标准中涉及的专利

通过查阅文献和现有国内外专利，本标准不涉及其他专利的知识产权问题。

四、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

随着外墙保温的广泛应用，聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线做为外墙保温的延伸产品得到广泛应用，主要用于别墅、欧式风格小区、酒店及商业街等建筑的门套、窗套、檐角线 、腰线及庭柱等部位。目前，生产该产品的企业较多，但质量参差不齐。本标准为聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线，提供了测试方法和评价依据。本标准将规范及监督市场上现有相关产品的生产质量，对提高我国建筑业装饰工程质量具有重要意义。

五、采用国际标准和国外先进标准情况

经过标准编制组查阅国内外标准库，还未发现相关方面的国际标准、国家标准的制定和实施。

六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准保持一致，没有冲突的地方，具有很好的协调性。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准不存在重大分歧。

八、标准性质的建议说明

标准为产品标准，易适用于行业的参考性标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

目前国内聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线没有相关的评价标准，产品以哪些性能进行评价、评价方法、指标是什么等都给生产企业和工程验收方带来困扰。本标准的出台，解决了上述问题，希望各生产厂家、科研单位以及相关检测机构、管理部门依据本标准中的相关规定，对聚苯乙烯泡沫（EPS）复合装饰线进行评判和管理。

十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，之前没有相关标准的出现和发布，因此没有相关标准的废止。

十一、其它应予说明的事项

无