建材行业标准

《建筑门窗用木型材（征求意见稿）》

编制说明

建筑材料工业技术监督研究中心

2017年11月

目  录

1 任务来源	2

2 编制目的与意义	2

3 工作简况	4

4 编制原则和依据	4

5 主要条文说明	5

6 采用国际标准和国外先进标准的情况	5

7 产业化和预期达到的经济效果等情况	7

8 与现行法律、法规和强制性国家标准的关系	8

9 重大分歧意见的处理经过和依据	8

10 标准性质的建议说明	9

11 贯彻标准的要求和措施建议	9

12 废止现行相关标准的建议	9

13 其它应予说明的事项	9

14 标准负责起草单位和参加起草单位	9

# 1 任务来源

本标准项目任务来源于工业和信息化部办公厅《关于印发2015年第三批行业标准制修订计划的通知》(工信厅科函[2015]115号)。

# 2 编制目的与意义

本项目属于建材产品建筑门窗用型材产品标准，旨在规范目前我国木门窗和木复合门窗用木型材的技术要求，促进我国木门窗产业的健康发展，与我国建筑节能、绿色建筑产业的发展密切相关。

（1）节能型木窗和木质复合门窗的应用越来越广

建筑门窗是公共和民用建筑的重要组成部分。随着居住水平地不断提高，人们对房屋建筑门窗的需求也产生了更多样、更高级的需求，建筑门窗由钢制、铝合金制、PVC-U塑料制为主迅发展到铝木复合、纯实木等木材类或集成木材制作的门窗。实木门窗以及铝木复合门窗使用天然木材、锯材、指接材或集成木材加工成木型材后制作成窗框及窗扇，纹理自然美观，符合现代家居的装修需求，更主要的是使用木材或集成材制作的门窗保温节能性能优越，符合国家节能环保政策。

我国木窗产业发展迅速，未来市场潜力巨大。我国木窗发展起源于上世纪九十年代中期。现有100余家骨干企业组成的行业群体，总体产能达到500万平米左右。随着节能标准的提高，木窗的市场占有率将会逐步加大。在欧美发达国家，由于建筑节能标准相对走在世界前列，其节能型木门窗的使用比例也是较大。例如：德国有木窗企业约400家，木窗市场占有率约为28%；在北欧寒冷地区（挪威、芬兰和瑞典），木窗市场占有率高达70%以上；在北美地区，木窗市场占有率约为25%。我国目前木窗的市场份额约为0.3%，但是随着我国消费水平和建筑节能标准的逐步提高，木窗的性价比也越来越高，其市场占有率将会逐步增加。我国每年新开工建筑面积为20亿平方米，门窗用量近5亿平方米，若木窗占10%的比重，则产值约750亿元至1000亿元之间；同时，全国城镇既有建筑门窗总量约在110亿m2左右。节能改造和家庭装修为木窗提供了潜在的巨大市场。同样若按10%比例计算，这个潜在的市场将产生11亿m2的需求量，其产值可达16500亿至22000亿。新建建筑节能标准的提升、节能改造和家庭装修为木窗提供了潜在的巨大市场。

目前，我国木门窗产业的发展迅猛，产品质量达到国际先进水平，80%以上的企业拥有成套的加工中心，大部分是引进德国、意大利先进的设备、刀具和门窗系统，加工技术水平基本与欧洲同步，其产品质量与欧美国家相当。德国拥有400余家木门窗生产企业，产品技术先进，代表了世界木门窗最先进的技术水平。

（2）建筑门窗用木型材标准缺失

作为木门窗最关键的材料，木型材标准的缺失已经严重影响木门窗产业的健康发展。在我国各类门窗产品中，唯独缺失木门窗的型材标准。现行的《铝合金建筑型材》GB 5237国家标准为铝合金门窗用型材提供了依据，《门窗用未增塑聚氯乙烯PVC-U型材》GB/T 8814为塑料门窗用型材提供了依据；《门窗用玻璃纤维增强塑料拉挤中空型材》JC/T 941为玻璃钢门窗用型材提供了依据。而以木型材为主要框扇材料的木门窗标准GB/T 29734.1-2013《建筑用节能门窗第1部分：铝木复合门窗》、GB/T 29498-2013《木门窗》、《集成材木门窗》（在编）等相继出台，但其内容均是以门窗的加工制作和门窗的整体性能为主，对组成门窗框的木型材没有详细规定（见表1）。

表1  我国现有门窗产品与型材标准对比情况

| 门窗种类 | 产品标准 | 型材标准 |
| --- | --- | --- |
| 铝合金门窗 | GB/T 8478-2008《铝合金门窗》 | GB 5237.1-6《铝合金建筑型材》 JG 175-2011 《建筑用隔热铝合金型材》 |
| 塑料门窗 | GB/T 28887-2012《建筑用塑料窗》 GB/T 28886-2012《建筑用塑料门》 | GB/T 8814-2004《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》 JG/T 263-2010《建筑门窗用未增塑聚氯乙稀彩色型材》 |
| 玻璃钢门窗 | JG/T 186-2006《玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）窗》 | JC/T 941-2004《门窗用玻璃纤维增强塑料拉挤中空型材》 |
| 木门窗 | GB/T 29498-2013《木门窗》 | 无相应的木型材标准 |
|  | GB/T 29734.1-2013《建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗》 |  |
|  | JC/T 2080-2011《木铝复合门窗》 |  |
|  | JC/T 2081-2011《实木门窗》 |  |
|  | JG/T ×××《集成材木门窗》 |  |

所以，现实情况是目前门窗用木型材的生产均没有标准可依，木型材企业都是按照门窗企业的需求标准来加工生产的，没有相关的国家标准，这就造成了各个门窗企业的需求标准不一样，木材生产企业的产品质量更是参差不齐，造成建筑木门窗质量参差不齐，木材变形、开裂、翘曲变形，造成密封不严、跑风漏气，给门窗带来很多质量隐患，也给门窗生产企业和木材制造企业带来财产损失，给门窗使用单位带来安全隐患。如何规范建筑门窗用木型材材，确保建筑门窗用木型材的质量稳定安全可靠，是行业和用户面临的一个重大问题。

所以，木门窗及木复合门窗用木型材标准的制订，是对建筑门窗用木型材的选材、生产制作等过程中的经验与教训的总结与升华，能够大力改善和提升建筑门窗用木型材的生产水平，必将为规范行业管理和用户安全起到重要的保证作用，同时也必将促进对木材的合理节约使用起到指导作用。

# 3 工作简况

2015年12月正式启动《建筑门窗用木型材》标准的筹备工作，包括征集参编单位，编制标准草稿等，标准由建筑材料工业技术监督研究中心、河北奥润顺达窗业有限公司负责牵头组织制定。

2016年5月31日，《建筑门窗用木型材》行业标准编制启动会暨第一次工作会议在河北高碑店召开，会议对标准草案进行了讨论，明确了标准分工。

2016年6月-2017年3月，编制组对国内外的相关标准进行了梳理，对国内具有代表性木型材厂家和木门企业进行了调研。

2017年4月7日，《建筑门窗用木型材》行业标准（2015-0967T-JC）第二次会议在建筑材料工业技术监督研究中心二楼会议室召开，来自墨瑟公司、北京爱乐屋、广东坚朗、广东华大、上海瑞赐等17家企业的专家参加了此次会议，对标准中的型材定义、受力、使用寿命、加工工艺、平整度、及各种窗的用材提出了自己的看法。

2017年4月-10月，编制组完成了《建筑门窗用木型材》（征求意见稿）。

# 编制原则和依据

本标准的编制原则为先进性、实用性。编制依据主要参照GB/T 1.1的要求，并与现行产品标准相协调。

本标准制定过程中参考了德国有关木型材的相关标准为，包括DIN 68120《木型材断面及基本形状》、DIN68121.1《窗和门用木型材尺寸和质量要求》、 DIN 68121.2《窗和门用木型材一般原理》等，这些标准中对木型材的断面及基本形状、基本尺寸和质量要求，木型材的一般原理都做出了具体规定。同时，本标准将结合我国木门窗行业的发展现状，对木型材等的力学性能、耐久性及检测检测方法进行规定，使得标准在具有先进性的同时也具有较强的实用性。

# 5 主要条文说明

# 5.1 范围

本标准规定了建筑门窗用木型材的术语、定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、标签和随行文件、包装、运输和贮存。

本标准适用于建筑门窗使用的木型材及天然板材、线材、指接材、集成材、重组木，表面采用了装饰单板或膜贴面的木型材，也可参照本标准执行。

# 5.2 术语和定义

主要对木型材和常用的几种木材进行了定义。

木型材主要是指使用天然木材或以天然木材为基材加工成的指接材、集成材、重组木等木质材料根据使用功能沿纤维方向加工出一定尺寸槽口的门窗框扇杆件。

指接材，以锯材为原料经指榫加工、胶合接长制成的板方材。定义来源于GB/T 21140-2013《指接材 非结构用》。

集成材，也称胶合木，是将纤维方向基本平行的板材、小方材等在长度、宽度和厚度方向上集成胶合而成的材料。定义来源于LY/T 1787-2016《非结构用集成材》。

重组木是指在不打乱木材纤维排列方向、保留木材基本特性的前提下，将木材碾压并重新改性组合制成的一种具有天然木材纹理结构的新型木材。

5.3 分类

规定了木型材的分类方式：

（1）按木型材使用的材料类型分类，可分为集成木型材、指接木型材和重组木型材；

（2）按木型材表面处理方式分类，可分为基础型材、涂膜型材和覆膜型材；

（3）按木型材使用部位分类，可分为框型材、扇型材、拼樘料和辅型材。

5.4 要求

除了对于木型材材质、胶粘剂和表面涂料进行规定外，重要的是对于木型材的耐候性进行了规定，主要参照欧洲标准DIN EN 204 Classification of thermoplastic wood adhesives for non-structural application《用于非结构应用目的热塑性木材粘合剂的分类》，标准中对于粘结木材的耐久性的分级规定见下表。

表1 耐久性分级

| 类别 | 情况 | 参考用途 |
| --- | --- | --- |
| B1/D1 | 室内，温度偶尔超过50℃，木材含水率约15%。 | 室内家具，干爽地方，书桌、办公桌等 |
| B2/D2 | 室内，偶尔接触到水或湿度较高，木材含水率不超过18%。 | 室内家具，较潮湿地方，餐桌、咖啡桌等 |
| B3/D3 | 经常性的短期接触到水或高湿的室内，或在室外但不暴露在环境中。 | 厨房家具、浴室家具等 |
| B4/D4 | 经常性的长期接触到水，或暴露在外界环境中但表面有保护涂层。 | 户外用木制品(户外门/窗)泳池边及冲凉房的木制家具、船的甲板、建筑屋外的木制品。 |

具体的测试方法如下：

表2 耐久性测试方法

| 测试 木种 | 方法 | 结果标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 原德国DIN 68602-68603 | 欧洲CEN 204-205 |
| 桦木 | 样品存放7天，测结合力 | B1类 | (10.0 N/mm2 | D1类 | (10.0 N/mm2 |
| 桦木 | a.样品存放7天后，结合力 b.浸水(20(C)3小时，存放风干 | B2类 | (10.0 N/mm2 (5.0 N/mm2 | D2类 | (10.0 N/mm2 (8.0 N/mm2 |
| 桦木 | a.样品存放7天后，结合力 b.7天存放期，4天浸20(C水 c.7天存放期，4天浸20(C水，然后再7天存放期 | B3类 | (10.0 N/mm2 (2.0 N/mm2 (6.0 N/mm2 | D3类 | (10.0 N/mm2 (2.0 N/mm2 (8.0 N/mm2 |
| 桦木 | a.样品存放7天后，结合力 b.7天存放期，4天浸20(C水 c.7天存放期，6小时浸沸水，2小时浸室温水(20(C) d.7天存放期，6小时浸沸水，2小时浸室温水(20(C)，然后再7天存放期 | B4类 | (10.0 N/mm2 (4.0 N/mm2 (4.0 N/mm2 (8.0 N/mm2 | D4类 | (10.0 N/mm2 (4.0 N/mm2 (4.0 N/mm2 (8.0 N/mm2 |

基于上述要求，建筑门窗用木型材应该属于B4/D4级，本标准提出了木型材耐久性要求。建筑门窗用木型材耐候性应满足下表的要求。

表3  木型材耐候性

| 序号 | 测试条件 | 粘结强度/N/mm2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 置于标准空气中7天 | ≥10 |
| 2 | 置于标准空气中7天 置于温水(20±5)℃中4天 | ≥4 |
| 3 | 置于标准空气中7天 置于沸水中6小时 置于温水(20±5)℃中4小时 | ≥4 |

# 6 采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准不等同采用或修改采用国际标准和国外先进标准。

# 7 产业化和预期达到的经济效果等情况

门窗是建筑围护结构中最为薄弱的节能部位，其通过外门窗的散失的能量约占总能耗的三分之一，所以，提高门窗的节能效果是实现建筑节能目标的重要措施之一。目前，市场上常见的节能门窗有断桥铝合金门窗、塑料门窗和实木及木复合门窗，而随着我国消费水平的逐步提高，木门窗的市场需求量将会逐渐增加，这对推广绿色建材，提高我国建筑节能的总体水平，实现绿色建筑的目标将会起到十分重要的促进作用。而木门窗用材料标准的制定，将会解决木门窗产业发展中面临的市场与技术难题，规范产业的健康发展。

首先，木门窗用型材标准的制定，将进一步推动以木材为代表的绿色建筑材料在建筑行业的应用，实现绿色、环保、节材等绿色建筑的目标。我国古代社会基本全部材料木门窗，随着现代工业的发展和材料科学进步，才有铝合金、塑钢等门窗材料的出现。当前，我国大力推动绿色建筑和绿色建材的发展与应用，而木材是大自然赐予我们最绿色的建筑材料，但是由于我们国家这些年在森林等等方面的考虑，木材在建筑节能方面的利用有非常大的限制。但实际上，我们木门窗产业的发展具有原材料方面的优势，我国进口木材主要是来源于俄罗斯、欧洲、北美、非洲、东南亚。世界木材存储量前四名，俄罗斯、巴西，加拿大、美国占据了50%。俄罗斯的木材储备量占世界的1/4，约为820亿立方米，每年应采伐木材约5亿立方米，实际采伐2.2亿立方米，每年需采伐而没有采伐的近3亿立方米，俄罗斯远东地区也具有207亿立方米的成熟林。我国在牡丹江建立了口岸，包括满洲里，俄罗斯大量的木材进口到中国，为我国木质建材提供了源源不断的原材料。此外，像德国森林覆盖率为31%，木材储量34亿立方米，可供使用的成材约9500万立方米，所以德国木窗的集成材也非常愿意出口中国供我国木门窗企业使用。我国每年建筑门窗用量5亿平方米，假如10%用木窗，则需要5000万平方米，约用原木材5000万立方米，现有的木型材进口和储备量远远能满足我国木门窗产业的发展。本标准的制定，将进一步推动木门窗在建筑行业的应用，支撑绿色建筑的绿色、环保、节材等目标的实现。

此外，木门窗用型材标准的制定，也将规范木门窗产业的健康发展，提高市场对木门窗产品认知度，提升木门窗在建筑节能中的应用规模。在当前建筑节能标准越来越高的情况下，木窗具有一定的产品优势。木材是天然的保温隔热材料，铝合金导热系数203W/m·K，塑料是0.17W/m·K，木材是0.14W/m·K，所以在节能上木窗是最具优势的。铝合金窗要达到这个水平，就需要采用隔热断桥处理，而隔热断桥的技术水平需要逐步的提高，达到木窗和塑窗一样的保温效果代价就是成本的大幅度的提高。比如：传热系数K值在1.5-2.0 W/(m2·K)时，塑料窗的价格在800到1200元/m2，断桥铝合金窗在1200~1500元/m2；K值在1.0 W/(m2·K)时，铝合金的价格约为2500元/m2。而以往木窗价格在1500~2000元/m2，实际上提供的多是K值为1.5~2.0 W/(m2·K)的窗，所以木窗的性价比随着K值的降低而大大提高。实际上在欧洲、德国，木窗和塑料窗的价格差不了多少。所以，我们说以往的价格优势，实际上木窗随着K值的要求提高，它的性价比也越来越高。

我国只有木材原材料的标准，并没有木窗用木型材断面、形状、基本尺寸、质量要求、一般原理等方面的要求，也没有将原材料按照一定的要求加工成具有一定的形状槽口符合门窗使用的木型材标准。而建筑门窗用木型材既要对外观形状，密封条、五金配件安装等功能槽口需求提出要求，作为受力构件还要对力学性能提出要求等，包括使用的耐久性等。本标准适用于建筑用木门窗及铝木复合门窗用木型材，标准的制定将为GB/T 29498-2013《木门窗》、GB/T 29734.1-2013《建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗》、JC/T 2080-2011《木铝复合门窗》、JC/T 2081-2011《实木门窗》等一系列木及铝木复合门窗产品有了选材的依据，对于木门窗产品质量提升和产业的健康发展具有重要的意义。

# 8 与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

此标准与现有标准及制定中的标准均无冲突及重复，与现有标准是相互支撑的关系，总体是对现有标准体系有效补充和完善。

# 9 重大分歧意见的处理经过和依据

无

# 10 标准性质的建议说明

本标准为推荐性标准。

# 11 贯彻标准的要求和措施建议

在标准发布后，建议通过标委会、行业协会对本标准在门窗行业进行宣贯，可在木门窗集中的产业基地或园区建立木型材标准化应用示范单位，树立行业标杆，推动标准的应用。

# 12 废止现行相关标准的建议

无

# 13 其它应予说明的事项

无

# 14 标准负责起草单位和参加起草单位

负责起草单位：

建筑材料工业技术监督研究中心、河北奥润顺达窗业有限公司

参加起草单位：

全国工商联五金机电商会建筑五金门窗幕墙委员会、奥来国信（北京）检测技术有限责任公司、浙江研和新材料股份有限公司、高碑店顺达墨瑟门窗有限公司、北京爱乐屋建筑节能制品有限公司、成都玉檀香装饰材料有限公司、山东华达门窗幕墙有限公司、北京诺德绿色科技有限责任公司、广州同朗木业有限公司、烟台博海木工机械有限公司、老木匠（天津）节能科技有限公司、中国门窗幕墙材料网有限公司、上海瑞赐实业有限公司、内蒙古清研沙柳产业工程技术中心有限公司

《建筑门窗用木型材》 标准编制组

2017年11月