团体标准

《湿铺防水卷材应用与验收技术规程》编制说明

# 一、概况

1.任务来源

根据中国建筑材料联合会中建材联标发〔2017〕130号《关于下达2017年第四批协会标准制定计划的通知》的要求，北京建材联合会化学建材专业委员会批准，项目计划号为2017-73-xbjh。

2.起草单位

本标准由北京市建筑工程研究院有限责任公司与广西金雨伞防水装饰有限公司共同提出并主编、北京建材联合会化学建材专业委员会批准，会同防水材料生产、防水工程设计、施工、监理和开发等单位共同成立该标准的编制组，开展了团体标准《湿铺防水卷材应用与验收技术规程》的制定。

3.协作单位

本标准协作单位为：北京圣洁防水材料有限公司、北京建国伟业防水材料有限公司、潍坊市宏源防水材料有限公司、北京市中通新型建筑材料（平原）有限公司、潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司、北京卓宝科技有限公司、北京建工路桥工程建设有限责任公司、宁夏双玉防水防腐材料集团有限公司、北京万宝力防水防腐技术开发有限公司、辽宁大禹防水科技发展有限公司、科顺防水科技股份有限公司、新京喜（唐山）建材有限公司、绥棱科园防水材料有限公司、广西建通工程质量检测有限公司、盘锦禹王防水建材集团

4.主要起草人

叶林标   曹征富   檀春丽   伍盛江   岳晓红   左勇志   王泗举   张陆阳   李文超   杜  昕   范增昌   王玉芬   苏成明   王吉福   李晓溪   刘丙宇   薛玉梅   王  力   苑  冰   叶  吉   柴红芳   徐秀忠   陆虹任   韦武丁  王  颖   陈  磊   马德云   刘世波   张惠丽   王书苓

二、标准的必要性和意义

随着绿色建筑和绿色施工的大力推广，人们对防水施工工法的安全性、环保性和节能降耗性的要求不断提高，使得大量的环境友好防水产品及其冷施工工法应用于建筑防水工程上。要想实现对建筑防水工程的品质追求，就必须对建筑防水对象特点、建筑防水的施工环境、气候环境、防水施工人员结构以及防水产品系列、验收技术规程等方面进行研究。

一个有效的防水体系，由三个基本部分构成，即优质的材料、可靠的施工及验收、合理的后期维护，只有在保证了以上三个方面均做好的基础上，有效的防水体系才可能持久运行。

我国建筑90%以上都是混凝土结构建筑，混凝土建筑漏水现象特别严重，混凝土结构的裂渗是个世界性的问题，许多发达国家虽然解决了结构前期的毛孔渗水问题，但终究解决不了结构的开裂带来的渗漏。另外，混凝土建筑存在潮湿、潮气以及不平整等复杂环境特点，这为防水材料的施工质量带来了巨大的挑战。中国的防水施工人员基本由没有经过专业系统培训，2014年7月，中国建筑防水协会与北京零点市场调查与分析公司联合发布《2013 年全国建筑渗漏状况调查项目报告》。本次抽样调查涉及全国28 个城市、850个社区、2849栋楼房以及3674名住户，建筑屋面渗漏率达到95.33%；地下建筑渗漏率达到57.51%，37.48%的住户受到房屋渗漏的困扰。据我国有关部门统计，在商品房开发和物业管理的有关投诉中，屋面、地下室、卫生间、外墙的渗漏一直是投诉的热点，其投诉率占总投诉的65%以上，有65%的房屋在使用3-5年后需要做二次防水翻修。

传统的防水卷材施工工法主要有热熔施工工法和胶粘施工工法，存在使用明火不安全、含有机溶剂不环保、耗能等缺陷。湿铺施工工法是采用水泥净浆或水泥砂浆作为基层粘结剂将防水卷材和基层粘在一起的，具有安全、环保、节能和适应赶工期等诸多优势，新型防水材料如聚乙烯丙纶和反应粘结型湿铺防水卷材、表面带涤纶织物的三元乙丙卷材等均以该工法施工为主，自粘防水卷材也越来越多的采用湿铺法施工。

鉴于施工的优越性和防水效果的可靠性，经产品技术改进，采用湿铺法施工的卷材越来越多，今已成为广泛采用的重要施工工法。 近几年采用湿铺施工工法的防水工程急速增长，2014年同比增长超过30%；另外一方面，采用湿铺施工工法的防水卷材范围也在不断扩大，不仅包括聚乙烯丙纶防水卷材、自粘防水卷材、三元乙丙复合防水系统，还包括高分子自粘胶膜预铺防水卷材以及湿铺防水卷材；采用湿铺法施工的防水卷材及其施工工法越来越受到市场的欢迎和行业的重视。采用 湿铺法施工的卷材防水层与基层具有更好的满粘性和抗窜水性，给防水工程带来更可靠的有效性和安全性；相对于SBS改性沥青防水卷材、APP改性沥青防水卷材、PVC防水卷材和EPDM三元乙丙防水卷材等防水材料的施工工法，防水卷材采用湿铺施工工法更绿色环保、环境适应性更强、施工质量更可靠。

湿铺施工工法在我国建筑防水工程中的应用越来越广泛，越来越受到生产企业、建设方以及施工方的喜爱和重视，但目前我国的建筑防水工程标准中还缺少对防水卷材湿铺施工工法的有关要求和方法，以及验收技术规范，因此本标准的制定将填补我国建筑防水工程中防水卷材湿铺施工工法标准的空白，对规范防水卷材的湿铺施工与验收，促进湿铺法施工的防水材料的发展，最终解决建筑工程的大面积窜漏水问题，降低建筑工程的渗漏率，推动我国建筑防水行业的发展，以及完善和健全我国建筑工程防水标准架构具有重要意义。

三、主要工作过程

2017年12月，标准制订计划下达后，主编单位北京市建筑工程研究院有限责任公司立即组织开展编制工作，着手成立编制组。具体开展的工作如下：

1、2017年12月，标准立项的前后期开始面向社会发出参编邀请函，受到行业内众多企业、研究机构积极响应，在短期内征集到十多家参编单位；

2、2017年上半年，由主编檀春丽教授级高工带队，现行组织了多次前期立项调研会议，

3、2017年9月20日，编制组秘书处筹备成立并发出团体标准《湿铺防水卷材应用与延寿技术规程》编制启动会暨第一次工作会议的会议通知；

4、在调研基础上，于2017年10月16日在北京市石景山区北京市建筑工程研究院有限责任公司西五楼小会议室召开了编制组成立启动会及第一次工作会议。会议讨论了规程架构、人员分工、进度计划等事项，并决定开展该类材料的试验验证；会议由曹征富高工主持，参会的有叶林标、檀春丽等专家和主编单位的领导左勇志，参编单位近30人参加会议；会上讨论了编制大纲、编制组进行了编写分工，成立了四个编写小组和标准秘书处，确定了编制进度计划；

5、2017年10月---2018年4月，经编制组成员单位商定，参编单位共同提供防水材料进行试验验证；

6、征求意见稿形成情况

（1）自2017年10月17日《湿铺规程》启动会暨第一次编制会议后，各编制组根据分工进行编写工作，截止2018年2月8日，各编制组相继完成各自的编制稿。

（2）秘书组对编制稿进行了汇总与调整，对章、节、条进行了逐一修改，形成了《规程》征求意见初稿。

同时标准名称《湿铺防水卷材应用与验收技术规程》建议修改为《湿铺防水卷材应用技术规程》。

（3）《规程》征求意见初稿在编制组内部征求意见

2018年3月16日，《湿铺规程》征求意见初稿在编制组内部征求意见，至3月30日共收到反馈意见35条。在编制组内部征求意见后，对反馈修改意见逐条进行阅读，采纳26条，待定1条。

（4）2018年4月13日，标准编制组在三亚召开第二次工作会议，参加会议的有北京市建筑工程研究院有限责任公司、广西金雨伞防水装饰有限公司等17个单位、25名代表参加了会议。

第二次工作会议主题讨论《规程》征求意见初稿，完成征求意见稿。《规程》征求意见初稿是在各组编制稿经汇总、修改、调整、又在编制组内部广泛征求意见基础上形成的，各章、节、条符合编制大纲要求，基本达到征求意见稿要求。

为使征求意见稿更加完善，使《规程》最终达到“技术先进，安全可靠，可操作性、针对性、指导性强”的应用标准，会议对《湿铺规程》征求意见初稿进行逐章逐条讨论。

（5）第二次工作会议后，秘书组对会上提出的修改意见进行了梳理形成了征求意见稿，并由叶林标、檀春丽、曹征富等专家对征求意见稿进行把关。

7. 2018年6月，开始面向社会公开征求意见.征求意见的对象：（1）《规程》主编单位及所有参编单位；（2）审查专家；（3）相关设计、施工、材料等单位。征求意见单位数量不少于50份。

# 四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

1.编制原则

本标准的制定根据国家的相关法律法规，充分体现标准的科学性、先进性和实用性原则。

2.编制依据

本标准的编写程序和格式按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。其内容的编制主要是参考其他相关的国标、行标等，同时经过行业内相关专家讨论以及结合实际需要，突出冷粘防水卷材的特性，确定本规程的主要内容，主要考虑如下情况：

（1）充分湿铺防水卷材技术的成熟性、安全性、可操作性，并与相关标准相协调；

（2）充分吸收湿铺类防水卷材生产企业、设计、施工单位的意见，以试验结果和工程实践经验为依据，参考新的湿铺防水卷材产品标准，制定了与其和配套材料的技术指标。

3.与现行法律、法规、标准的关系

本标准依据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《地方标准管理办法》等法律的规定进行制定，标准结构参照GB/T 1.1—2009标准化工作导则进行编写。

本标准与相关标准技术内容协调一致。

主要参考和引用标准：

自粘聚合物改性沥青防水卷材  GB 23441

# 湿铺防水卷材     2018

# 地下防水施工技术规程50108

# 地下防水工程验收规范50208

# 五、主要条款说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

封面修改：原为非正式团体标准封面，现国家对团体标准有具体的规定，需改为团体标准正规封面；

1.总则部分计3条

1.0.1制定本规程的目的。

湿铺防水卷材已在建筑防水工程应用了近10年时间，在工程中已使用了上亿平米。从材料检验、模拟工程抗渗试验、工程防水试验及大量工程应用结果表明，湿铺防水卷材材料技术成熟，施工工艺先进，施工方法安全、环保，工程质量可靠。为了推进湿铺防水卷材技术健康发展，进一步规范湿铺防水卷施工与质量验收，提高建筑工程防水质量，制定本规程是必要的。

1.0.2 适用范围

湿铺防水卷材适用于新建和既有建筑工程的防水。适用于地下工程包括：工业与民用建筑地下室及战备工事，人防工程，地下停车场、地下商场、地下仓库等地下空间，地铁、隧道、地下管廊、地下洞库等；适用于屋面工程包括：混凝土结构的平屋面、坡屋面；适用于建筑室内工程包括：卫生间、淋浴房、厨房、水池、游泳池和有防水要求的楼地面及厂房、仓库、粮库等室内防水。

1.0.3本规程与其它相关标准关系

国家产品标准和工程规范在颁布实施后，随着技术的发展，当某些条文规定已不能适应应用需求时，在编制新的相关标准时应根据工程实际需要和材料、工艺特点做相应修改，不应完全照搬原条文规定。所以本条规定了湿铺防水卷材施工与质量验收，既应与国家现行相关标准协调，又应积极采用新技术、新工艺、新标准，这体现了技术创新。

2、术语部分：

2.0.2湿铺粘结料

湿铺卷材采用的粘结材料有三种：水泥净浆、水泥砂浆或聚合物水泥粘结料。这三种粘结材料均为水泥基类，在使用时，配比应按要求配置，并应经试验验证保证与湿铺防水卷材具有良好的反应粘结性能。所以，本规程专门设置一个湿铺粘结料的术语。

4、材料部分：

4.0.4为了保证湿铺粘结料的质量，在本规程编制初期，北京建筑材料检验研究院对湿铺粘结料进行了试验，试验验证的情况见附录《湿铺防水卷材应用技术规程验证试验报告》。

# 根据试验验证的情况，本条对湿铺粘结料主要物理性能做了明确的规定。

5.细部构造部分

5.2.3 本条文对女儿墙的防水构造，除要求符合《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）相关规定外，还提出以下2条新的规定：

1.低女儿墙泛水处卷材防水层铺贴至距压顶100mm的位置。

屋面采用卷材作防水层时，低女儿墙上泛水处的防水层宜在压顶向下100mm的部位固定、密封。

《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012） 4.11.14条中“低女儿墙泛水处的防水层可直接铺贴或涂刷至压顶下，卷材收头应用密封材料封严；涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷”的规定，对涂膜防水层适用，对卷材防水层可操作性存在问题。低女儿墙高度一般不会高于500mm，女儿墙压顶向内排水坡度应不小于5%，且向内伸出女儿墙至少50mm以上，低女儿墙压顶下的阴角部位，施工人员很难直视，卷材收头难以粘贴紧密，无论施工操作还是质量检查，都有难度，所以该部位的收头处理出现问题较多。将卷材收头部位向下移动100 mm，施工部位清楚，可操作性强，完成钻孔密封处理没有条件局限性，质量就会得到有效保证。条文还规定卷材防水层以上部位应采用防水涂料涂刷至压顶下，这就保证了女儿墙防水的完整性。

另无论高女儿墙、低女儿墙都不宜使用压条进行防水卷材收头，因女儿墙表面凹凸不平，压条很难固定卷材收头，压条本身需要采用水泥钉固定，会破坏水泥砂浆保护层。

5.2.4本条文对重力式排水的水落口的防水构造，除要求符合《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）相关规定外，在第2款明确规定“防水层及附加层不得伸进水落口杯内，……”，这与《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第4.11.16条第4款“防水层和附加层伸入水落口杯内不应小于50mm……”规定是不一致的。“防水层和附加层伸入水落口杯内不应小于50 mm”的规定，理论上可行，实际操作是难以做到的。（1）水落口杯口较小，防水层伸入水落口杯内施工有困难，防水层不易与杯口粘贴紧密；尤其是采用卷材作防水层时，规定防水层和附加层都伸入水落口杯内并应粘结牢固，更缺乏可操作性。（2）伸入水落口杯内防水层没有合适的保护层材料。采用浅色涂料作保护层，在维护过程中容易损坏；采用水泥砂浆或细石混凝土作保护层，会使水落口杯径变小，影响排水功能；同时，刚性保护层也容易脱落。所以，在实际工程中，伸入水落口杯内防水层基本上是不做保护层的，而裸露的防水层会影响其使用寿命。（3）防水层伸入水落口杯内，当水落口杯出现堵塞需清理时，极易破坏防水层。

本条规定防水层及附加层“防水层及附加层不得伸进水落口杯内，应在水落口杯压边下粘牢、密封，防水层上面与杯口压边结合部位采用防水密封材料封严。”比较合理。

# 5.3.1 本条规定无外挑的结构底板侧端采用砖胎模支模时，“底板防水卷材甩槎的临时保护墙应高出水平施工缝不小于100mm”及“底板设置两道防水层时，甩槎长度应错开150mm”，均是为了满足接槎搭接宽度不应小于150mm的规定 。

5.4.1厨房操作间、厕浴间细部构造多，管道多，又长期处于潮湿环境，防水设防措施应从构造防水与材料防水两个方面考虑，本条对构造防水与材料防水提出了多条新的技术措施，是室内防水相关规范中首次提出，具有实际工程意义。

1..条文规定“有水区域地面的完成面宜低于相邻空间地面20mm左右；”，从构造上满足排水要求。同时又规定“如干湿区域地面的完成在同一标高时，干湿区域分界部位应设置挡水措施。”，避免了同层渗漏问题。

2. 条文规定“有水区域地面设置填充层、地暖时，应采用双层排水构造的地漏。”，避免了有水区域地面装饰层下填充层、地暖长期蓄水问题。

3. 条文规定“防水区域有暗埋管时，湿铺卷材防水层应铺贴在管道背面的墙、地面防水基层上。”，避免了管道出现滴、冒、跑、漏或产生冷凝水时，造成同层渗漏问题或垂直渗漏问题。

4. 条文规定“有水区域有填充层、地暖的地面，宜设置两道防水层，第一道防水层设置在结构层上，第二道防水层设置在地面装饰层的下面，”，使填充层、地暖的地面装饰层以下处于无水环境，减少渗漏几率。同时条文规定“两道防水层在墙面部位应连接闭合。”，使室内防水层形成完整体系。

5. 墙面受淋水和水蒸气影响的部位，应设置防水层；淋浴房墙面防水高度不应低于1800mm；其它墙面防水的高度不应低于250mm。

6. 条文规定“墙面防水层卷材宜用聚合物水泥浆料粘贴。”，增加粘结强度，满足墙面粘贴块体装饰材料要求。

5.4.2 对游泳池池底设置管道层时，同样提出“应设置两道防水层”的规定。游泳池部水管、进水管、排水管都设置在池底管道层，一旦这些管道出现滴、冒、跑、漏，即会影响池体结构使用寿命。因此条文规定“第一道防水层设置在管道层下面的池底结构层上；第二道防水层设置在池底装饰层以下、管道层以上的部位；”，同时条文规定“两道防水层在池壁部位应连接闭合，并与游泳池楼地面防水层连接成整体” ，使泳池防水层形成完整体系。

5.4.3对有防水和防潮要求的仓库、粮库楼地面，规定“外墙基础出地面部位应设置防潮层，室内楼地面湿铺卷材防水层在墙面上返高度不得低于墙体防潮层”，使有防水和防潮要求的仓库、粮库楼地面形成整体、闭合的防水、防潮体系。

# 六、重大意见分歧的处理依据和结果

从专家初审反馈的建议修改内容看，没有重大分歧意见。

# 七、采用国际标准和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况

本标准没有采用国外相关标准。

# 八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由

建议本标准为推荐性标准。本标准对于规范全国湿铺类防水卷材的防水施工，保证建筑工程质量具有十分重要的意义。

# 九、强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案。

无。

# 十、实施标准的措施建议

本标准属于团体标准，是第一本关于湿铺工法的施工规程，标准编制中集中了相关企业的施工技术经验，规范了施工相关的要求和操作手段，标准发布实施后，应加强宣贯和普及，使建设方、设计师、总包方、监理及密封材料供应商、施工方尽快熟悉规程相关规定，尽快发挥效益。希望各使用单位对标准中出现的问题和执行中的情况予以反馈，以便在今后的修订工作中进行补充。

具体措施如下：

1.提高对标准化工作的认识，实施动态化管理。

2.加强宣传、示范工程建设和普及推广。

十一、其他应予说明的事项

无。