行业计量技术规范《建材用负荷变形温度/维卡软化温度测定仪校准规范》

编制说明(征求意见稿)

- 校准规范编制工作概况

1、任务来源

本校准规范是根据工业和信息化部办公厅[2018]210号文件下达的2018年行业计量技术规范制修订计划的任务而编制的。行业计量技术规范《建材用负荷变形温度/维卡软化温度测定仪 校准规范》（计划编号：JJFZ（建材）013-2018）计划完成时间为2020年。

2、项目的必要性和解决的主要问题

负荷变形温度或维卡软化温度是建材、石化、化工、轻工、汽车等领域广泛采用的塑料材料挤出、注塑等制品以及原材料的出厂检验项目，准确测定负荷变形温度或维卡软化温度对表征原材料性能进行塑料制品应用评价具有非常重要的意义。2000年和2004年我国即分别发布了GB/T 1633-2000《热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定》和GB/T 1634-2000《塑料 负荷变形温度（HDT）的测定》。上述两标准发布后对于国内塑料领域耐热材料的研发与应用起到了重要的作用。近年随着我国仪器制造水平不断提升，负荷变形温度/维卡软化温度测定仪器特别是可以开展极高测试温度、具备快速降温等功能的新型仪器得到广泛应用，但目前仍无检定规程和校准规范，对于上述仪器的计量多采用分别对温度、变形和负荷等参数进行校准的方法，对保证测试数据的可靠性缺乏科学有效的计量依据。

据不完全统计，我国负荷变形温度/维卡软化温度测定仪器制造商超过100家，进口仪器品牌型号几十种，橡塑领域在用负荷变形温度/维卡软化温度测定仪万余台。我国在用仪器和每年新投入市场的仪器质量参差不齐。因此，尽快制定本校准规范以便开展科学有效的计量检定校准工作是必要的和急迫的。

本校准规范发布执行后，对于保证各级各类实验室科学高效进行质量监督检验和检测服务、加强进口仪器技术符合性检验、引导国内仪器制造企业技术升级、产品更新换代以及指导用户选择技术优良的仪器提升我国仪器装备制造水平均具有重要意义。

3、主要工作过程

起草阶段：本校准规范计划项目下达后，成立了校准规范起草工作组，并于2018年8月召开了工作组启动会，初步分配了工作任务，计划完成时限等；9月至12月，校准规范主要起草人对有关资料进行了收集和分析，编写了行业计量技术规范JJF（建材） ××××-××××《负荷变形温度/维卡软化温度测定仪 校准规范》草案。2018年12月26日，召开了本校准规范的起草工作组会议。在起草会上，起草工作组成员对校准规范草案的文本进行逐条讨论和研究，对个别条文做了文字或编辑性修改。起草会后，校准规范起草工作组根据起草会上的修改意见，对校准规范草案讨论稿进行了编辑性修改整理，形成了本校准规范征求意见稿。

4、主要参加单位和工作组成员

本校准规范由中国建筑材料联合会归口，本校准规范起草单位：北京建筑材料检验研究院有限公司、承德市金建检测仪器有限公司。本校准规范主要起草人： 。

- 编写原则和主要内容

1、编写原则

本校准规范的编制原则是充分考虑我国国情，与国际先进水平接轨，保证本校准规范的先进性和可操作性。在编写方面符合JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》及其他相关校准规范的要求，并与我国有关的法律、法规和强制性校准规范保持协调一致。

2、编写的目的、依据、原则及主要计量特性

1）负荷变形温度/维卡软化点温度测定仪被广泛应用于塑料和硬橡胶及其制品的变形温度和软化温度的性能测试中，是塑料和橡胶生产厂商、科研院所、质检机构不可或缺的重要检测仪器，但国内外均未见该仪器现行有效的检定规程和校准规范，所以提出制定该校准规范。

2）本校准规范的技术指标主要依据JB/T 12723-2016《热变形/维卡软化温度测定仪 技术规范》、GB/T 1633-2000《热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定》（idt ISO 306:1994）、GB/T 1634.1-2004/ISO 75-1:2003《塑料 负荷变形温度的测定 第1部分 通用试验方法》、GB/T1634.2-2004/ISO 75-2:2003《塑料 负荷变形温度的测定 第2部分 塑料 硬橡胶和长纤维增强复合材料》、ISO 306:213、ISO75:2013以及ASTM D648、ASTM D 1525标准中的要求制定的最严技术要求。该校准规范的技术指标满足上述所有标准的试验要求。

3）负荷变形温度/维卡软化温度测定仪的计量特性包括：试验架的膨胀变形量、基础负荷、压头/压针尺寸、温度示值误差、升温速率、位移分辨力及示值误差、砝码质量最大允许误差。

- 根据仪器试验情况，规定了校验时的环境温湿度以及量块和测温仪器的预处理时间。

- 对涉及变形量、温度和质量的校准项目规定了具体的校准方法。

3、对产业发展的支撑作用

负荷变形温度和维卡软化温度是塑料制品的一项重要技术指标，直接关系到其耐受高温的能力。其检测仪器出具的试验结果的准确性尤为重要，直接判断材料的使用性能。现有温度、长度和质量的校准规范，平时只能对仪器的温度、变形和质量进行单独测量，但一些系统性的重要指标往往因为没有相关的校准要求而被忽略，如试验架本身的质量和变形量就经常被忽略，但其技术数据对试验结果的准确性有着重要的影响，也是直接造成各实验室间数据差异较大的因素之一。本校准规范规定了较全面的计量参数，对直接影响试验结果的因素都规定了技术要求和校准方法，对仪器的质量控制起到了规范性和可比性的作用，给检验机构提供了校准依据，对塑料行业的发展也起到了有力的支撑作用。

- 重大分歧意见的处理情况

本校准规范的技术要求与检验方法的制定是建立在多年来负荷变形温度/维卡软化点温度测定仪的技术发展与产品不断更新的基础之上，依据相关标准要求而制定的，在一些专业的校准方法上有专家提出了建议，起草小组经过考证，都一一做了完善，未出现重大分歧意见。

- 校准规范中涉及专利的声明

本校准规范不涉及专利问题。

五、与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性

本校准规范与现行相关法规、规章及相关计量技术规范协调一致，不存在冲突和矛盾。