《高分子改性沥青水性喷涂防水涂料应用技术规程》

编制说明

（征求意见稿）

二零二三年二月

目录

1 标准编制工作简况	2

2 市场应用情况	2

3 标准制定的必要性及意义	3

4 主要工作过程	4

5 标准编制原则和主要内容	6

6 主要验证试验分析	9

7 主要验证试验样品	27

8 知识产权说明	27

9 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况	31

10 采用国际标准和国外先进性标准情况	32

11 与现行的相关法律、法规、规章及相关标准（包括强制性标准）的协调性	32

12 重大分歧意见的处理经过和依据	32

13 标准性质的建议说明	32

14 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）	32

15 废止现行相关标准的建议	33

16 其它说明	33

T/CBMF XXXX-202X《高分子改性沥青水性防水涂料应用技术规程》

中国建材联合会团体标准编制说明

标准编制工作简况

任务来源

- 根据中国建筑材料联合会《关于下达2022年第六批协会标准制定计划的通知》（中建材联标发[2022]44号）的要求，由北京金石筑业建材科技发展有限公司、奥来国信(北京)检测技术有限责任公司共同负责起草计划号2022-44-xbjh协会标准《高分子改性沥青水性喷涂防水涂料应用技术规程》。

起草单位

本标准由北京金石筑业建材科技发展有限公司、奥来国信(北京)检测技术有限责任公司、 中国建筑学会建筑防水学术委员会、北京市市政工程设计研究总院有限公司共同起草。

任务分工

- 本次标准起草单位任务分工见表1。

- 表1标准编制起草单位任务分工明细

| 序号 | 主要完成工作 | 主要完成单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行业状况前期调研与资料收集 | 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 北京金石筑业建材科技发展有限公司 |
| 2 | 标准总则、术语、基本规定、材料章节的编写 | 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 中国建筑学会建筑防水学术委员会 北京市市政工程设计研究总院有限公司 |
| 3 | 设计、施工、质量验收章节的编写。 | 中国建筑学会建筑防水学术委员会 北京市市政工程设计研究总院有限公司北奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 |
| 4 | 编写及完善编制说明等相关文件 | 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 |

市场应用情况

高分子改性沥青水性喷涂防水涂料适用于建筑工程、高速铁路、高速公路和城市地铁建设以及水利工程。目前已经应用的工程有：新建银川高铁站顶板、廊坊中粮国家储备粮库工程、南京金融城二期工程、滨海国际机场、上海世博园、四川遂宁、云南玉溪综合管廊、日照兴业大连花园、四川大英蓬莱国家粮食储备库、青岛地铁、河北跨滦河特大桥、天津临港津能烟道等众多地铁、桥梁、隧道、住宅、化工以及污水处理工程，这充分体现了高分子改性沥青水性喷涂防水涂料在防水市场的生命力，具有很好的发展应用前景。

标准制定的必要性及意义

2021年9月22日，中共中央 国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念 做好碳达峰碳中和工作的意见》指出，要推进经济社会发展全面绿色转型，大力发展节能低碳建筑。全面推广绿色低碳建材。2022年3月1日，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》指出，要优化选材提升建筑健康性能，开展面向提升建筑使用功能的绿色建材产品集成选材技术研究，推广新型功能环保建材产品与配套应用技术。以上政策均为建筑材料的发展指明了方向，必须要朝着绿色、高效、耐久的方向发展。

防水材料是建筑业及其它相关行业所需要的重要功能材料，其中的防水涂料利用“皮肤式”防水的新理念在防水材料应用中占有很大比例，并逐年提高。2020年，防水涂料占比首次突破30%，并超过传统SBS/APP卷材的占比，同时还在以每年10%以上的速度增长。随着国家环保政策的引导与支持和产品技术及施工工艺的逐步成熟，环保型防水涂料的应用比例增速更加明显。以高分子改性沥青水性喷涂防水涂料为例，据不完全统计，2012年为6000多吨；2013年为10000吨左右；截止2021年年底国内该产品的销量已突破20万吨，年增长速度达30%以上。

高分子改性沥青水性喷涂防水涂料是环保型防水涂料中的一类，也是国内外近年来兴起的一种新型环保机械化施工防水涂料，由 A、B两组分组成，在施工现场，A、B两组分通过专用喷涂设备的两个喷嘴喷出，雾化混合，在基面上瞬间破乳析水，凝聚成膜，实干后形成连续无缝、整体致密的橡胶沥青防水层。环保方面，高分子改性沥青水性喷涂防水涂料比传统热熔类卷材碳排放降低70%以上，生产温度降低20-40℃，生产时间减少3-4h（约60%），核算全生命周期能耗降低40%，有机污染物排放降低80%，施工及应用过程中，水性、冷施工，有机污染物极少，甲醛含量为零，极大降低施工及使用过程中的污染物排放；产品性能方面，高分子改性沥青水性喷涂防水涂料“皮肤式”施工，保证材料能够与基层完美粘接，避免窜水，适应基层变形、开裂，对建筑物保护更持久、更安全，有效保证的防水工程质量；施工效率方面，高分子改性沥青水性喷涂防水涂料采用机械化喷涂施工，实现了向中国“智”造的飞跃，由机械喷涂代替人力劳动，有效提高施工效率二十倍以上；成本方面，高分子改性沥青水性喷涂防水涂料的施工成本大幅降低，相对传统材料，成本下降80%以上，并且，建筑物出现渗漏后容易找到渗漏点，维修成本下降80%以上。所以，该产品具有优异的环境、社会和经济效益，能够推动防水行业朝着绿色、高效、耐久的方向发展。

目前行业中类似产品是非固化橡胶沥青防水涂料、喷涂橡胶沥青防水涂料、水性喷涂持粘高分子防水涂料及水乳沥青防水涂料，标准号分别是JC/T 2428-2017、JC/T2317-2015、T/ CECS 10084－2020及JC∕T408-2005。以上产品中，非固化橡胶沥青防水涂料与高分子改性沥青水性喷涂防水涂料具有部分相同的组成成分，均为改性沥青类防水涂料，但非固化橡胶沥青防水涂料不加热时是粘性膏状物，加热时呈流体状态，黏度降低，实际施工时非固化加热温度在130-160℃不等，会产生大量的沥青烟，不仅污染环境且对人体健康产生影响；喷涂橡胶沥青防水涂料和水性喷涂持粘高分子防水涂料均属于高分子改性沥青水性喷涂防水涂料中的一种，为水性改性沥青类防水涂料，采用机械喷涂施工，但高分子改性沥青水性喷涂防水涂料涵盖更为广泛，包含所有采用机械喷涂施工的水性改性沥青类防水涂料；水乳沥青防水涂料则是将石油沥青在化学乳化剂或矿物乳化剂作用下，分散于水中，形成稳定的水分散体构成的涂料，与高分子改性沥青水性喷涂防水涂料同属沥青类，但由于沥青本身性能的限制，乳化沥青防水涂料的使用寿命短，抗裂性、低温柔性和耐热性等性能较差，因此，乳化沥青防水涂料的生产及应用正逐渐减少。并且，上述产品所对应的标准均为产品标准，无法有效指导产品的设计、施工和质量验收。

应用技术规范方面，目前有《非固化橡胶沥青施工技术规程》DB11/T1508-2017和《喷涂橡胶沥青防水涂料应用技术规程》T/ SZWA 004-2020。《非固化橡胶沥青施工技术规程》DB11/T1508-2017为北京市地标，适用于北京行政区域内采用非固化橡胶沥青防水涂料施工和质量验收的防水工程，由于两种材料配方和施工方式不同，所以，不适用于高分子改性沥青水性喷涂防水涂料，并且具有地域局限性。《喷涂橡胶沥青防水涂料应用技术规程》T/ SZWA 004-2020为深圳市防水行业协会标准，适用于深圳市采用喷涂橡胶沥青防水涂料工程的材料选择、设计和施工验收，无法包含所有高分子改性沥青和水性喷涂防水涂料，所以具有地域范围和材料种类的双重限制。因此，指导高分子改性沥青水性喷涂防水涂料施工、设计、质量验收的应用技术类行业规范目前尚属空白。

随着行业对该产品的认可，工程应用和施工质量控制引起行业的关注，施工厚度、关键节点处理、不同基层的要求等等都关系到工程防水质量的关键，三份材料七分施工，材料再好没有有效控制施工质量标准，也无法保障防水工程质量。同时，市场应用的需求也滋生了偷梁换柱，低劣产品冲刺市场的情况，也是工程质量监管的需要。制定《高分子改性沥青水性喷涂防水涂料应用技术规程》标准，能够有效指导该产品的设计、施工和质量验收，为防水工程质量监管提供依据，是更好应用该类材料的有效保障，满足市场需求。

主要工作过程

- 2022年6月17日，采用线上会议的形式召开了《高分子改性沥青水性喷涂防水涂料应用技术规程》标准编制第一次工作会。来自北京金石筑业建材科技发展有限公司、奥来国信（北京）检测技术有限责任公司、中国建筑学会建筑防水学术委员会、北京城建科技促进会、北京建筑材料检验研究院、北京圣洁防水材料有限公司、北京万宝力防水防腐技术开发有限公司、山东北方创信防水科技集团有限公司、北京建国伟业防水材料有限公司、北京建国伟业防水材料有限公司、大禹伟业（北京）国际科技有限公司、黑龙江哈高科绥棱二塑有限公司、宁波新灵防水材料有限公司、秦皇岛市松岩建材有限公司的26名代表参加了本次会议。会上，奥来国信（北京）检测技术有限责任公司介绍了标准草案编制思路，各位专家对草案中内容的合理性、完整性、符合性进行了充分的讨论，确定了编制组成员、参编单位的分工。

草案中需完善内容有：1.确定产品的定义；2.确定重点推广的复合使用材料种类，并对未经验证的复合种类进行验证试验；3.对标准中所包含的具有不同特性的产品进行细分并确定技术指标；4.针对区域特点、环境特点，区分不同型号的产品；5.确定防水层与保护层之间是否需要设置隔离层；6.对施工环境温度的表述进行完善；7.对屋面和地下防水工程防水层厚度验收要求进行区分。

- 2022年9月23日，在北京圣洁防水材料有限公司会议室召开了工作组内部会议，来自奥来国信（北京）检测技术有限责任公司、北京圣洁防水材料有限公司、中国建筑学会建筑防水学术委员会、北京市市政工程设计研究总院有限公司的8人参加了本次会议。会上，参会人员对修改后的文本逐条进行了深入的讨论，会议形成以下共识：

- 1.修改标准的适用范围；

- 2.修改高分子改性沥青水性喷涂防水涂料定义；

- 3.修改与高分子改性沥青水性喷涂防水涂料复合使用防水材料的产品性能规定；

- 4.更正倒置式瓦屋面檐口、低女儿墙、直式水落口、伸出屋面管道、垂直出入口、设施基座、外防内涂、底板外挑，侧端采用模板支模时防水层接槎、底板无外挑，永久保护墙防水层甩槎、底板变形缝、后浇带两侧平直缝、设置套管的管根等部位的防水构造图。

- 2022年12月30日编制组以腾讯会议的形式召开了工作组内部会议，来自奥来国信（北京）检测技术有限责任公司、北京圣洁防水材料有限公司、中国建筑学会建筑防水学术委员会、北京市市政工程设计研究总院有限公司、北京万宝力防水防腐技术开发有限公司、大禹伟业（北京）国际科技有限公司、秦皇岛市松岩建材有限公司、山东北方创信防水科技集团有限公司、北京建国伟业防水材料有限公司、北京城建科技促进会、黑龙江哈高科绥棱二塑有限公司、北京建筑材料检验研究院、宁波新灵防水材料有限公司的21人参加了本次会议。会上，参会人员对修改后的文本逐条进行了深入的讨论，会议形成以下共识：

- 1.将第4章以表格的形式列出；

- 2.将5.3.10水泥基渗透结晶型防水涂料与大面防水层的搭接宽度由“150mm”更改为“300mm”，与GB55030中5.2.2一致。图示做更改；

- 3.对5.1.4增加条文说明：当高分子改性沥青水性喷涂防水涂料与热熔类改性沥青防水卷材复合使用时，应去除卷材与涂料粘结一侧的PE膜，防止后期PE膜老化后引起分层。；

- 4.将3.0.3中的“即”改为“既”；

- 5.表A.0.1序号1高粘型产品为粘结性能，粘结强度后增加（粘结性能）；

- 6.将6.1.4更改为：防水基层应坚实、平整、干净、无明水；

- 7.表A.0.1序号2将“涂膜抗渗性”更改为“砂浆背水面抗渗性（涂膜抗渗性）；浸水168h后拉伸性能与耐水性重复，应删除浸水168h后拉伸性能；

- 8.附录B耐水性（外观）应规定试件厚度、耐水性（拉伸性能）应结合产品标准规定试件浸水后的养护条件；

- 9.图5.3.11锚杆应深入桩里，不能画一半；附加层与大面防水层调换位置，并标注宽度；

- 10.图5.4.4-1按JGJ298调整地漏做法图示；

- 11.图5.3.9调整图示，大面防水层应超过附加层150mm后收口。

2022年12月30日工作会后，根据会议要求，编制组对文本进行了完善，形成了征求意见稿，并在中国建材联合会网站上进行公开征求意见。

标准编制原则和主要内容

标准制定原则

本标准按照《工程建设标准编写规定》（建标【2008】182号）给出的规则起草。遵从以下规则：贯彻执行国家的政策、法规，与现行其他国家标准协调一致的原则；标准制定突出产品特性，促进行业健康发展和产品推广的原则。试验方法尽量采用现行的国家标准和行业标准。

标准的主要内容说明

总则

本章节规定了本标准编制的目的、适用范围和与国家现行标准相协调的问题。

1.0.1条款  高分子改性沥青水性喷涂防水涂料相对于传统材料具有更优异的延伸性、粘结性、抗刺穿性、抗窜水性、抗滑移性、自愈性、环保性及可在潮湿基面施工、快速成膜、施工效率高等一系列优点，年均使用增长率达到50%以上，远远高于一般防水材料增长率，充分体现了喷涂橡胶沥青防水涂料在防水市场的生命力，具有很好的发展应用前景。已有的企业标准，用于指导喷涂橡胶沥青防水涂料应用是远远不够的，不能满足庞大市场需求。编制《高分子改性沥青水性喷涂防水涂料应用技术规程》，可以更好规范该材料的在工程应用中设计、施工与工程质量验收，使该材料健康的发展、推动防水工程质量的提高具有重要意义。

1.0.2条款   高分子改性沥青水性喷涂防水涂料适用范围，包括新建、改建、扩建防水工程，防水修缮国内工程可以参照本规程执行。以上工程形式中， 高分子改性沥青水性喷涂防水涂料均具有良好应用效果。

1.0.3条款  技术在不断发展进步，应用技术标准需要与时俱进，积极采用经过试验证明可靠的新材料、新技术、新工艺，体现新标准的技术先进性。本规范未做规定的应用技术需要与国家法律法规和现行相关标准协调。

术语

2.0.1条款  本条文有以下几个关键词：专用设备（专用设备设置两个喷嘴，A、B组分从两个喷嘴分别喷出）、喷涂雾化、混合、在基面瞬间破乳析水凝聚成膜、双组份水性防水涂料（即由A组分与B组分组合而成的水性防水涂料）、高粘型（该类型涂料破乳干燥后仍保持粘性）、速凝型（该类型涂料喷涂后迅速凝固并具有高延伸性）。这是目前相关资料中，对橡胶沥青水性喷涂防水涂层形成机理与特性做的最准确、最全面的表述，上述关键词缺一不可。

2.0.2条款  复合防水层是由一种以上不同的防水材料共同组成的，该种做法可以充分发挥材料各自的性能特点，达到互补的目的，共同构成一个整体的防水层。本规程中，除采用高分子改性沥青水性喷涂防水涂料外，还涉及到一些其它的防水材料与之组合使用的情况。

2.0.3条款  相容性是复合使用的两种不同的防水材料之间是否具有良好的粘结能力、是否不产生有害化学反应的一种形容方式，相容的防水材料之间能够相互补充，达到“1+1＞2”的防水效果。

2.0.4条款  在一些易渗漏、易破损的转角、接缝等部位，应多喷涂一道高分子改性沥青水性喷涂防水涂料，以加强这些节点的防水性能。

基本规定

本章内容规定了高分子改性沥青水性喷涂防水涂料应用时的基本原则。

3.0.1条款  本规程仅对采用高分子改性沥青水性喷涂防水涂料作为防水层时，单道涂膜厚度、防水做法进行了规定，在防水等级和设防要求上应严格按照《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030、《地下工程防水技术规范》GB 50108、《屋面工程技术规范》GB 50345、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298执行。

3.0.2 条款 高分子改性沥青水性喷涂防水涂料防水工程种类繁多，其结构形式、防水等级、使用环境各有不同，因此要根据实际情况做好防水施工方案的制订。

3.0.3条款  建筑防水目的是为了保护建筑结构主体不受水侵蚀，所以高分子改性沥青水性喷涂防水涂料防水层需要铺设在混凝土结构迎水面，既可保护结构主体免受侵蚀性介质作用，又可防御外部压力水渗入结构主体内部。

3.0.4条款  高分子改性沥青水性喷涂防水涂料具有优异的延伸性、粘结性、抗刺穿性、抗窜水性、抗滑移性、自愈性、环保性及可在潮湿基面施工、快速成膜、施工效率高等一系列优点，可独立作为防水层；同时，与其它相容的防水材料组成复合防水层，优势互补，应用效果良好。常用的相容的防水材料包括自粘聚合物改性沥青防水卷材、聚乙烯丙纶防水卷材、聚合物改性沥青防水卷材、聚合物水泥防水砂浆、聚合物水泥防水涂料、高分子自粘胶膜防水卷材、水泥基渗透结晶型防水涂料等，高分子改性沥青水性喷涂防水涂料与其它相容的防水材料组成复合防水层时，需要在上道防水层质量验收合格，具备上人施工、踩踏条件时，方可进行高分子改性沥青水性喷涂防水涂料施工。高分子改性沥青水性喷涂防水涂料在施工后形成涂膜防水层时，会析水大量的水，高分子改性沥青水性喷涂防水涂料如设在复合防水层下面时，需要在高分子改性沥青水性喷涂防水涂料防水涂层完全固化、干燥后，方可进行上面防水层施工。

高分子改性沥青水性喷涂防水涂料与其它防水材料组成复合防水层时，材料间相容包括两个方面内容：一是材料之间无有害化学反应，如高分子改性沥青水性喷涂防水涂料涂层上不采用有溶剂挥发的防水材料；二是施工工艺上无物理伤害，如高分子改性沥青水性喷涂防水涂料涂层上不采用热熔法施工。

3.0.5条款  与高分子改性沥青水性喷涂防水涂料连接的止水带、止水条、密封膏等材料，同样不可在材料相互之间产生有害的物理或化学伤害。

3.0.6条款  本条文规定基层表面需要坚实、平整、干净，没有规定干湿要求，是因为高分子改性沥青水性喷涂防水涂料对基层干湿程度要求比较宽泛，干燥基层和潮湿基层均可施工，但潮湿基层不能有明水。

3.0.7条款  高分子改性沥青水性喷涂防水涂料的长期性能和工作年限受到使用环境的影响，在有酸、碱、盐等侵蚀性介质环境下采用高分子改性沥青水性喷涂防水涂料时，应先进行耐侵蚀试验，通过后方可使用。

材料

4.0.1条款  高分子改性沥青水性喷涂防水涂料工程所用防水材料，在用于不同部位时，相应的施工技术规范或质量验收规范中均结合其特殊的使用环境对材料性能做出了针对性的质量要求，如防水材料耐水性（外观）、防水卷材接缝剥离强度、防水卷材接缝不透水性、用于地下工程的防水卷材吸水率及防水涂料与基层的粘结强度浸水后保持率等参数的技术指标在《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030中均有规定，应遵照执行。所以，材料除应满足相关产品标准中的要求外，还应满足《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298及其它相关标准中的要求。

4.0.2条款   剥离强度是检验其它防水材料与高分子改性沥青水性喷涂防水涂料复合状态好坏的一项重要指标，新修订的《屋面工程质量验收规范》GB 50207中对其技术指标及检验方法均做出了明确的规定，选择材料前应遵照执行，满足要求后方可使用。

4.0.3条款  《高分子改性沥青水性喷涂防水涂料》T/CBMF 84-2020团体标准于2020年9月23日颁布实施，标准中所列的高粘性水性喷涂防水涂料和高弹性水性喷涂防水涂料即分别为本规程中所指的高分子改性沥青水性喷涂防水涂料中高粘型、速凝型两个型号的产品，其性能应满足标准中对应的技术指标要求，但用于地下防水工程时，高粘型产品耐水性（粘结强度保持率）为100%内聚破坏即为合格。本规程在编制过程中，为了更准确的对两种产品性能特点进行表述，对产品名称及型号重新进行了命名。

设计

一般规定

5.1.1条款  防水工程质量直接影响建筑物的使用性能和结构耐久性，工程防水设计应以系统性为基础，结合建筑的类别、重要程度、使用部位和功能、造价、环境、施工条件等因素进行完整的系统设计。为了使工程防水的设计文件内容规范化、具体化，确保防水设计施工和验收有据可依，本条对工程防水设计应包含内容做出了具体规定。

5.1.2条款  本条依据《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030中水性聚合物沥青类防水涂料单道最小厚度设定。

5.1.3条款  高分子改性沥青水性喷涂防水涂料与水泥防水砂浆及刚性防水涂料分别组成复合防水层时，由于水泥防水砂浆及水泥基类防水涂料与混凝土结构结合好，还可以对混凝土表面缺陷做修补，因此高分子改性沥青水性喷涂防水涂料设置在复合防水层的面层，同时也避免刚性防水层设在高分子改性沥青水性喷涂防水涂料涂层上易开裂的问题。

5.1.4条款  与非热熔施工类改性沥青防水卷材组成复合防水层时，高分子改性沥青水性喷涂防水涂料设在复合防水层底层、面层都可以，各有优势，实际应用时根据工程部位、施工条件进行选择构造做法。

1 高分子改性沥青水性喷涂防水涂料做在底层的优势：

（1）高分子改性沥青水性喷涂防水涂料可以在潮湿基层施工，非热熔施工类改性沥青防水卷材要求基层干燥；

（2）高分子改性沥青水性喷涂防水涂料防水涂层与结构能紧密粘结，形成不窜水柔性防水层；

（3）防水涂层完全干燥后，铺贴非热熔施工类改性沥青防水卷材，卷材与涂膜会有良好粘结力。

2 高分子改性沥青水性喷涂防水涂料做在面层的优势：

（1）高分子改性沥青水性喷涂防水涂料对非热熔施工类改性沥青防水卷材搭接缝可以起到很好的增强封闭作用；

（2）非热熔施工类改性沥青防水卷材施工完成验收合格后，随即可以进行高分子改性沥青水性喷涂防水涂料施工，不用等到上道防水层完全干燥。

高分子改性沥青水性喷涂防水涂料防水层上进行热熔施工时，会破坏涂膜层，所以本条文规定与热熔法施工的改性沥青防水卷材组成复合防水层时，高分子改性沥青水性喷涂防水涂料设在复合防水层面层。

无论热熔施工还是非热熔施工，带有PE膜的改性沥青防水卷材与高分子改性沥青水性喷涂防水涂料复合使用时，与涂料粘结一侧的PE膜均应提前去除，防止PE膜老化后引起分层。

5.1.5条款 高分子改性沥青水性喷涂防水涂料与聚乙烯丙纶卷材组成复合防水层，根据聚乙烯丙纶卷材采用的粘结料确定复合防水层构造。聚乙烯丙纶卷材采用水泥粘结料粘结施工工艺时，与混凝土结合好，潮湿基层也可以施工，同时水泥防水粘结料还可以对混凝土表面缺陷做修补，所以高分子改性沥青水性喷涂防水涂料防水层做在聚乙烯丙纶卷材防水层的上面，对聚乙烯丙纶卷材防水层的搭接缝也是很好的封闭；

由于高分子改性沥青水性喷涂防水涂料（高粘型）的不固化特性，可采用其粘结聚乙烯丙纶卷材，此时高分子改性沥青水性喷涂防水涂料防水层设在复合防水层的底层。

与自粘类高分子防水卷材组成复合防水层时，因高分子防水卷材面层比较光滑，不宜在上面复合高分子改性沥青水性喷涂防水涂料，所以高分子改性沥青水性喷涂防水涂料宜设在复合防水层底层。

5.1.6条款  高分子改性沥青水性喷涂防水涂料与种植屋面、种植顶板的耐根穿刺防水层组成复合防水层时，高分子改性沥青水性喷涂防水涂料防水层设在复合防水层底层，耐根穿刺防水层与高分子改性沥青水性喷涂防水涂料需具有相容性，不选用热溶法施工的耐根穿刺防水卷材。

5.1.7条款  建筑结构中的阴阳角、管道根部、泛水处、变形缝、后浇带等细部构造为防水工程的薄弱环节，为增强这些细部构造抵抗变形的能力，本条规定了细部构造处需要采取防水加强措施及附加层宽度与厚度要求。根据因地制宜、合理选材的原则，本条规定了变形缝、后浇带部位防水层加强层需要夹铺胎体增强材料。

屋面防水工程

5.2.1条款  屋面防水工程设计需要遵循防排结合原则，屋面不得有积水现象,屋面排水坡度需要符合相关规定和设计要求。

5.2.2条款 本条文依据《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030对高分子改性沥青水性喷涂防水涂料平屋面防水工程和瓦屋面防水工程防水做法分别做出了规定。

5.2.5条款 女儿墙类型比较复杂，有低女儿墙和高低女儿墙之分。本条文将不同类型女儿墙防水构造分别设计，因地制宜，有针对性，技术措施科学、合理、可靠，能保证女儿墙部位防水功能的有效性。如规定：低女儿墙防水层应全包裹至顶部边缘（外沿），当采用高分子改性沥青水性喷涂防水涂料收头时，应多遍喷涂，并逐渐喷薄处理或用密封胶进行密封；高女儿墙防水层设置在结构墙上，防水层设置在砂浆找平层上时，泛水防水层收头部位砂浆找平层应切割100mm宽凹槽至结构墙面，防水层收头铺设在凹槽内并需要粘结紧密，凹槽采用聚合物水泥防水砂浆修补平整。这些从工程实践中总结出来的、行之有效的技术措施和构造做法，在标准中用条文规定出来，有利于防水工程质量提高。

5.2.6条款  本条文规定了直式水落口的防水构造，明确规定“防水层及附加层应在水落口杯压边下粘牢封严。”，具有质量可靠性、施工可操作性，更为合理避免了防水层和附加层伸入水落口杯内施工难度大、不易与杯口粘贴紧密、难以保护、易破损、缺乏可操作性等问题。

5.2.10条款  本条对反梁过水孔防水构造和技术措施提出具体要求，规定为预埋管道时，预埋管道两端周围与混凝土接触部位设置凹槽，凹槽内嵌填密封材料封严；为后装管道时，管道设止水环，管洞与管道之间的缝隙采用聚合物防水砂浆嵌填密实，再用密封材料封严。过水孔防水密封与屋面防水层连成闭合整体，就不容易出现渗漏问题。

地下防水工程

5.3.2条款  本条文依据《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030对高分子改性沥青水性喷涂防水涂料地下工程防水层做法做出了规定。

5.3.5条款  底板与侧墙交接部位是地下工程细部防水重点，也是容易出现渗漏问题的重点部位。本条文规定，底板上返侧墙防水层甩槎预留后，接槎施工时不再将甩槎折翻，而是将接槎防水层直接涂布在甩槎防水层上，并进行增强处理，施工方便，可操作性强；相同涂料与涂料粘结，质量可靠。

室内防水工程

5.4.1条款  本条文依据《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030对高分子改性沥青水性喷涂防水涂料室内工程防水层做法做出了规定。

5.4.3条款 室内防水区域墙面、地面有暗埋管道时，以往防水层大多做在管道上，管道背面无防水做法，管道出现滴、冒、跑、漏或产生冷凝水时，即会造成同层渗漏问题或垂直渗漏问题。现本条文规定防水区域有暗埋管时，防水层涂布在管道背面的墙、地面防水基层上，就避免了上述问题的发生。

5.4.4条款  室内防水细部构造多，管道多，又长期处于潮湿环境，防水设防措施从构造防水与材料防水两个方面考虑，本条室内地面防水规定既具体又必要。

1 室内地面防排结合，不能有积水现象。坡度小了水不易排走，坡度大了使用中容易使人滑倒，所以规定坡向地漏或排水口的排水坡度宜为0.5～1%是比较合理的；

2 条文规定“防水地面的完成面宜低于相邻空间地面20mm；”，从构造上满足排水要求。同时又规定“如干湿区域地面的完成面在同一标高时，干湿区域分界部位应设置挡水措施。”，避免了同层渗漏问题；规定门槛部位的垫层及块体材料的粘结层具有防水功能，并与室内防水层连接，避免有防水房间通过门槛部位向相邻空间地面渗漏。

3 防水区域设有管道层、填充层、地暖的地面设置两道防水层，使管道层、填充层、地暖的地面装饰层以下处于无水环境，避免了有水区域地面装饰层下管道层、填充层、地暖层长期蓄水问题，减少了渗漏概率；

5.4.5条款  本条规定了室内有防水要求的房间墙面不同部位防水设防高度，墙面受淋水和水蒸气影响的部位设置防水层，所以规定淋浴房、公共厨房操作间的墙体防水设防高度应不小于2000mm。

有防水和防潮要求的仓库、粮库楼地面与墙面需要形成整体、闭合的防水与防潮体系，所以本条提出有防水防潮要求的仓库、粮库等，外墙基础出地面部位需要设置防潮层，室内地面防水层在墙面上返高度不能低于墙体防潮层。

施工

6.1.1条款  本条规定防水施工前，设计、施工、监理等相关单位需要共同进行图纸会审，对防水专业施工单位进行技术交底，这是设计单位、施工总包方、监理单位的需要履行的职责和程序。防水施工前通过相关各方图纸会审，使有关方面掌握施工图中防水设防、层次构造和节点防水处理要求，同时可发现图纸中存在的问题，以便在设计进一步完善。

防水专业施工单位需要根据图纸、设计交底、工程特点编制防水工程施工方案，施工方案内容宜包括：工程概况、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配制计划、施工方法及工艺要求、质量控制措施、细部节点做法等。施工方案通过监理或建设单位审核后实施，实施前向操作人员进行安全和技术交底。且施工方案作为工程竣工验收必备材料，提交建设单位存档。

6.1.4条款  防水工程质量好坏与施工现场条件有密切关系，是影响防水工程质量的主要环节之一，本条文明确规定施工现场需要具备的基本条件。

1 对防水层基面要求：

防水基层表面需坚实，如基层酥松、起皮，则影响防水涂层的粘结效果，易造成防水层空鼓、剥离，导致防水层失败，需进行修补处理；

基层的平整度需符合设计要求，基层若有孔洞、裂缝、凹凸不平整，易造成防水层的厚度不均匀，从而影响了防水工程质量，需先修补找平；

基层需干净，无浮尘、无油污、无积水，必要时用高压水枪、吸尘器、风力清扫机等将基层砂 粒、浮尘等清理干净，用打磨机或抛丸机除掉浮浆层；

金属基层宜先进行除锈处理。除锈时，小面积可用机械打磨，大面需进行机械抛丸处理。经过处理的基层表面不能有毛刺、裂缝或凹凸不平、油污、 油漆等现象；

基层与突出屋面交接处及基层的转角部位需做成弧形，圆弧需整齐平顺。

2 对穿透防水层的管道、设施和预埋件等，要求在防水层施工前安装牢固，防水层施工完毕后，不在已完工的防水作业面上凿眼、打洞，破坏 防水层；

3 对施工区域的防护要求：

喷涂作业涂料细微颗粒容易污染周围设施，因此对易受施工影响的作业区需在施工前进行遮挡与防护；

4 对作业区域安全防护要求：

对作业区域需有可靠安全防护措施，具体措施应具体工程、施工现场安全管理相关规定确定，施工人员需具有安全防护服装、设备；

5 对施工环境温度、天气要求：

施工环境温度宜为5℃～35℃，有些生产单位通过调整配方，在-10℃也可以施工，这只能作为个例，但从总体要求，施工环境温度定宜为5℃～35℃比较合适。天气要求，不允许在雨雪天、四级风以上天气进行露天作业。

6.1.5、6.1.6条款  高分子改性沥青水性喷涂防水涂料需要专用设备施工，专用设备施工前的调试是必不可少的程序，调试、检查一切正常后，才可开始进行喷涂试喷。

影响喷涂质量主要由三个方面：材料，设备，操作手。材料、设备确定后，操作手技术就成了关键因素，施工前进行试喷，确定喷枪与喷涂基层距离、移动速度、按照设计要求的厚度单位面积材料用量等参数，观察成膜情况和检查喷涂质量，保证大面积喷涂质量和作业顺利进行。

6.1.8条款  本条对喷涂施工技术要求比较具体，实际施工操作需要按规定执行。喷涂后，涂层在3s～5s内固化成膜，可以上人行走。形成胶膜需要24h，在此期间胶膜表面有水晰出并排气、排水，由此引起的的鼓泡属于 正常现象，干燥后会自然消失，并不影响胶膜与基层的粘合力和防水效果,因此不需要做修补处理。

6.3.5条款  目前，市场上的复合防水板是一种将缓冲层与防水板结合在一起的新型工艺，采用该种材料时，可先铺设双向预装带，然后再进行复合防水板的无钉铺设。

质量验收

屋面防水工程

7.2.4条款  涂膜防水层的厚度的检验方法主要有测厚仪检测或针测法、取样量测。测厚仪采用无损检测方法检测时，检测出来的涂层厚度数值可能会有一定的误差；针测法的针孔可以自愈合，对防水涂层损害可以忽略不计，但针测法检测出来的涂层厚度与基层平整度和检测部位有很大关系，数值误差较大；取样量测这是检测涂层厚度的常用方法，在涂层完全固化后，取点切割40mm×40mm的防水层的样品，采用测厚仪检测或卡尺量测样品四边及中间厚度，取5个测量值的算术平均值，精确至0.01mm，最小厚度不小于设计厚度的85％。当测厚仪检测、针测法、取样量测结果存有异议时，以切割取样量测结果为准。

7.2.5条款  高分子改性沥青水性喷涂防水涂料防水涂层外观质量对防水层质量有一定影响，条文规定涂层表面应平整、光滑，不得有气泡、气孔和流挂现象，保证施工质量。如确实有难以避免的少量气泡和气孔时，气泡和气孔以下涂层厚度不小于设计厚度85％。

室内防水工程

7.4.4条款  室内防水工程需进行两次淋、蓄水检验，第一次在防水涂层施工完成、涂层完全固化、经检查验收合格后，第二次在防水层上保护层、装饰层施工完成后。立面采用淋水方法，每次时间不少于30min；地面采用蓄水方法，蓄水时间每次不少于24h，蓄水深度在地面最高处不小于20mm。

附录

材料进场复验项目

高分子改性沥青水性喷涂防水涂料工程所用防水材料进场复验项目均根据其具体的使用环境结合材料特点以及《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298标准设定。如V类高分子改性沥青水性喷涂防水涂料防水材料因材料特性不具备拉伸强度及粘结强度，故在屋面和室内使用时，进场复试参数中规定其进行延伸性、粘结性能检测；在地下使用时，V类、E类分别进行砂浆背水面抗渗性和抗窜水性，以表征涂膜抗渗性要求；聚合物水泥防水涂料在用于地下工程时，由于《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011中有涂膜抗渗性技术指标要求，但没有具体的试验方法，故采用《聚合物水泥防水涂料》GB/T23445-2009标准中的砂浆背水面抗渗性进行控制。

复合后剥离强度为《屋面工程质量验收规范》GB 50207新增规定，是对复合使用的两种防水材料之前粘合效果的一项考验，故两种防水材料复合使用时应进行该项检测。

耐水性试验方法

耐水性（外观）试验按《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》GB/T 1690进行，方法中依据《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T35609-2017及《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定对试验用水和浸泡时间分别做出了规定。

耐水性（拉伸性能/延伸性、与基层粘结强度/与基层粘结性能）是《地下防水工程质量验收规范》GB 50208中要求检测的参数。试验方法依据《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T35609-2017中水性防水涂料（地下和室内用）的耐水性能编写。

知识产权说明

本标准所列技术内容没有涉及专利和知识产权的情况。

- 7  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

近年来我国建筑防水材料发展较快，新型防水材料也层出不足，市场应用较为广泛，高分子改性沥青水性喷涂防水涂料作为一种新型防水涂料，不仅可以克服传统防水材料施工时对基面要求高，刷涂数次表干时间长，影响下一道工序的施工等问题，而且该类产品可以连续作业，具有耐久性，耐化学腐蚀性优点，喷涂后3～5s可以凝胶，亦可在潮湿表面、特别是异形结构、复杂结构以及易发生变形的节点部位使用。在低温条件时仍然具有良好的粘结性能，可以有效解决因基层开裂应力传递给防水层导致的防水层破裂、老化等问题。该类产品性能优异、水性环保，目前在市场上应用量大，易于推广。

高分子改性沥青水性喷涂防水涂料生产与应用规模日益扩大，到2021年，企业数量发展到100余家企业；2020年比2021年企业数量增长近一倍，产品在市场上的占有率提高50%。截止2021年年底国内该产品的销量已突破20万吨。

高粘性高分子水性喷涂防水涂料已经应用的工程有：新建银川高铁站顶板，廊坊中粮国家储备糖库屋顶翻修工程，慈各庄车辆段上盖物业工程，南京金融城二期工程底板等。

高弹性高分子水性喷涂防水涂料已经应用的工程有：滨海国际机场地下室、上海世博园屋面、四川遂宁、云南玉溪综合管廊、日照兴业大连花园、四川大英蓬莱国家粮食储备库地下室和屋面及青岛地铁、河北跨滦河特大桥、天津临港津能烟道等众多工程。

采用国际标准和国外先进性标准情况

- 未采用国际标准或国外先进标准。

与现行的相关法律、法规、规章及相关标准（包括强制性标准）的协调性

目前，行业内指导高分子改性沥青水性喷涂防水涂料施工、设计、质量验收的应用技术类规程尚属空白。类似的相关标准有《非固化橡胶沥青施工技术规程》DB11/T1508-2017和《喷涂橡胶沥青防水涂料应用技术规程》T/ SZWA 004-2020。《非固化橡胶沥青施工技术规程》DB11/T1508-2017为北京市地标，适用于北京行政区域内采用非固化橡胶沥青防水涂料施工和质量验收的防水工程，由于两种材料配方和施工方式不同，所以，不适用于高分子改性沥青水性喷涂防水涂料，并且具有地域局限性。《喷涂橡胶沥青防水涂料应用技术规程》T/ SZWA 004-2020为深圳市防水行业协会标准，适用于深圳市采用喷涂橡胶沥青防水涂料工程的材料选择、设计和施工验收，无法包含所有高分子改性沥青和水性喷涂防水涂料，所以具有地域范围和材料种类的双重限制。

重大分歧意见的处理经过和依据

无。

标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性标准。

贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

标准颁布实施后，将根据标准在实施过程中出现的问题和经济、社会效果，并结合行业政策总结经验，及时列入宣贯计划，做好标准的宣贯工作，切实加大对标准的宣传贯彻力度，针对所有此类材料的生产商、销售商、使用单位都能了解、掌握标准条款，真正意义上用标准控制产品质量，要充分利用网络、会议、培训等多种形式，加强对新标准的解读，为新标准的顺利实施奠定良好的基础。

废止现行相关标准的建议

- 本文件是第一次制定，未发现有需要废止的现行相关标准。

其它说明

- 无。