《建筑卫生陶瓷行业节能监察技术规范》

编制说明

（征求意见稿）

《建筑卫生陶瓷行业节能监察技术规范》标准编制组

2020年6月

目  录

1. 工作简况	1

1.1 任务来源	1

1.2 制定的目的和意义	1

1.3 简要工作过程	2

2. 标准编制原则和主要内容	2

2.1 标准编写原则	2

2.2 主要编写内容及说明	2

2.2.1 范围	2

2.2.2 规范性引用文件	3

2.2.3 术语和定义	3

2.2.4 监察对象及边界	3

2.2.5 监察内容	4

2.2.6 监察实施	7

2.2.7 自查报告和监察报告模板	7

2.2.8 常用燃料低位发热量推荐值	7

3. 主要试验或验证情况	7

4. 标准知识产权说明	8

5. 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果	8

6. 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况	8

7. 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	8

8. 重大分歧意见的处理经过和依据	8

9. 标准性质的建议说明	8

10. 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）	9

11. 废止现行相关标准的建议	9

12. 其它应予说明的事项	9

# 工作简况

## 1.1 任务来源

2019年5月31日，工业和信息化部办公厅发布了《工业和信息化部办公厅关于印发2019年第二批行业标准制修订项目计划的通知》（工信厅科函[2019]195号），《建筑卫生陶瓷行业节能监察技术规范》（计划号：2019-0671T-JC）作为行业标准立项。标准由建材工业综合标准化技术委员会提出并归口，编制工作由中国建材检验认证集团（陕西）有限公司、北京国建联信认证中心有限公司等单位负责。

## 1.2 制定的目的和意义

建筑卫生陶瓷行业是传统耗能大户，推进建筑卫生陶瓷企业节能减排、清洁生产，实现绿色制造是建筑卫生陶瓷行业的共同责任。据统计，2019年1-12月，362家规模以上卫生陶瓷企业，实现营收797.72亿元，同比增长2.52%；实现利润总额71.44亿元，同比增长17.79%；卫生陶瓷产量超过2.37亿件，同比增长1.39%；我国卫生陶瓷产品出口量达9623万件，同比增长13.96%，出口总额为79.85亿美元，同比增长46.33%。2019年1-12月，规模以上建筑陶瓷工业主营业务收入累计3,079.91亿元，全国陶瓷砖产量101.61亿㎡，瓷砖平均价格为30.31元/㎡；利润总额累计194.67亿元，比去年同期增长13.10%；销售利润率6.32%，比上年同期增加0.48个百分点。整体来看，大多建筑陶瓷和卫浴产品都是提供给建筑单位、经销商，加工制造依然处在价值链低端。产业生产方式粗放，产品单位综合能耗高 、行业节能意识弱、相关的节能评价与监察标准规范缺失。据不完全统计，仅建筑卫生陶瓷行业年度综合能耗超过8000万吨标准煤；同时排放着大量的污染物，如硫化物、氮化物与固体颗粒物，对生态环境的恶化造成了严重的威胁。所以就总体而言建筑卫生陶瓷行业仍有较大的能效提升和节能减排的潜力。

工业节能监察是对节能法律、法规和节能标准执行情况的监督检查，是促进工业企业加强节能管理、提高能效水平的重要手段。随着资源、能源、环境约束力的加剧，对节能减排工作提出了更高要求，相应的对节能监察与节能技术服务工作也提出更高要求。尽管节能监察工作付出了巨大努力，但仍不能满足当前工作的要求，当前节能监察工作仍存在工作体系不够健全、方式方法不够统一、标准程序不够规范、人员技能水平层次不齐等问题，这些问题在很大程度上影响和制约了节能监察工作支撑作用的有效发挥。

为了解决好这些问题，进一步加强对建筑卫生陶瓷工业节能监察的指导性和提升节能监察工作效率，统一和规范监察工作程序和提升运用节能减排标准规范的水平，根据节能法律法规和政策标准要求，结合建筑卫生陶瓷行业实际情况、生产技术、技术装备等特点，研究编制《建筑卫生陶瓷行业节能监察技术规范》标准，给予节能监察工作重要的技术支撑，符合当前工作的需求，以指导建筑卫生陶瓷行业节能监察工作的顺利开展，促进建筑卫生陶瓷行业节能减排，推动建筑卫生陶瓷行业节能与绿色发展。

《建筑卫生陶瓷行业节能监察技术规范》标准的研究制定，将《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》等行业的技术方法标准与节能监察工作有机融合，精准把握建筑卫生陶瓷行业能源管理各核心要素和环节，统一建筑卫生陶瓷行业节能监察的内容、方法和程序，提高建筑卫生陶瓷行业节能监察效率，督导企业加强能源管理，合规生产，为促进建筑卫生陶瓷工业能效提升与绿色发展提供有效技术支撑。

## 1.3 简要工作过程

2019年3月-6月，成立任务工作组，搜集国内外相关技术，明确标准的主要研究方向和实施计划。

2019年7月-12月，对建筑卫生陶瓷行业能耗相关影响因素进行分析；识别、诊断关键指标并形成建筑卫生陶瓷行业节能监察技术规范标准框架；开展技术内容验证和相关技术难题攻关，形成标准草案稿，并制定了调研计划。

2020年1月-5月，标准起草组按照制定的调研计划先后去建筑卫生陶瓷生产企业进行了走访调研，并对调研情况进行了整理和统计分析。

2020年6月，形成标准征求意见稿，向中国建筑材料联合会提出申请社会公开对外征求意见。

# 标准编制原则和主要内容

## 2.1 标准编写原则

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件内容按有利于保障建筑卫生陶瓷产品质量和企业节能降耗；有利于统一建筑卫生陶瓷行业节能监察的内容、方法和程序；有利于提高建筑卫生陶瓷行业节能监察效率，督导企业加强能源管理、合规生产；有利于建筑卫生陶瓷行业的持续发展，提高经济效益等方面的要求来确定，确保标准具有科学性、先进性和适用性等。

## 2.2 主要编写内容及说明

### 2.2.1 范围

本文件规定了建筑卫生陶瓷行业节能监察的术语和定义、节能监察技术要求和监察实施。

本文件适用于以干压和挤压成型的陶瓷砖、陶瓷板和卫生陶瓷等产品的企业。

### 2.2.2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 213   煤的发热量测定方法

GB 17167   用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 21252  建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额

GB/T 23459  陶瓷工业窑炉热平衡、热效率测定与计算方法

GB/T 24851  建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 33656  企业能源计量网络图绘制方法

### 2.2.3 术语和定义

本文件给出了节能监察的术语和定义，节能监察是依法开展节能监察的机构对能源生产、经营、使用单位以及其他有关单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况进行监督检查，对违法违规用能行为予以处理，并提出依法用能、合理用能建议的行为。

### 2.2.4 监察对象及边界

#### 2.2.4.1 监察对象

依据《中华人民共和国节约能源法》和《重点用能单位节能管理办法》，建筑卫生陶瓷行业节能监察对象包括各级人民政府管理节能工作的部门或有关部门指定的纳入重点用能单位管理的陶瓷地砖、陶瓷墙砖和广场砖等建筑陶瓷产品生产企业，卫生陶瓷产品生产企业，也包括不按照重点用能单位管理的建筑卫生陶瓷产品生产企业。

#### 2.2.4.2 监察边界

建筑卫生陶瓷行业节能监察边界分下述两种情况：

- 陶瓷砖生产线应涵盖原料破碎与输送、粉料制备、釉料制备、成型、干燥、施釉、烧成、余热回收、冷修、抛光、检验包装及辅助生产设施。不包括：熔块制备、色料制备、窑具加工制作、生活设施（如：宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等）及运输保管、采暖、技改等所消耗的燃料和电力。见图1；

- 卫生陶瓷生产线应涵盖原料破碎与输送、模型制作、釉料制备、成型、干燥、施釉、烧成、余热回收、冷修、检验包装及辅助生产设施。不包括：石膏加工过程、匣钵及窑具加工制作、熔块制备、色料制备、生活设施（如：宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等）及运输保管、采暖、技改等所消耗的燃料和电力。见图2。

图1  陶瓷砖生产线节能监察边界

图2 卫生陶瓷生产线节能监察边界

### 2.2.5 监察内容

企业节能目标和节能计划落实情况、能源管理体系建立和运行情况、能源计量器具配备情况、能耗指标对标情况等是监察机构重点监察内容。监察过程中所获取的企业相关原始表单、台账记录可以通过复印、拍照等方式留存，并整理归档，作为监察证据。

#### 2.2.5.1 企业基本信息的确认

应确认以下几个方面：

- 企业名称、统一社会信用代码与营业执照相关信息保持一致；

- 生产线规模与发改委、工信部门项目核准相关信息保持一致；

- 产品产量与统计部门能源统计报表相关信息保持一致；

- 能源消耗种类及数量与统计局直报系统的《能源购进、消费与库存》（B605-1表）和《能源加工转换与回收利用》（B605-2表）相关信息保持一致。

#### 2.2.5.2 对建立和执行节能管理制度情况的监察

应通过查阅相关管理文件、工作记录，对企业的以下几个方面进行监察：

  - 企业贯彻执行国家节能法律、法规和节能标准的情况，企业将能耗控制纳入管理体系情况，各项能源消耗受监控情况；

  - 节能工作目标设置及分解情况，对分解目标的检查和考核情况；

  - 节能计划制定和节能技术措施实施情况；

  - 节能教育和岗位节能培训制度化、经常化及执行情况；

  - 企业节能目标纳入各级员工业绩考核范畴落实情况，节能奖惩制度的制定和实施情况。

#### 2.2.5.3 对执行能源计量、能源消费统计制度情况的监察

对以下几个方面进行监察，包括但不限于：

- 企业能源计量管理制度落实情况，及能源计量、统计和分析制度的建设和实施记录情况；

- 企业按照GB 17167和GB/T 24851配备和使用能源计量器具情况，进出用能单位、主要次级用能单位和主要用能设备的能源计量器具配备、运行状况及定期检定情况；

- 能源计量器具配备率、完好率及检定的统计汇总情况；

- 依据GB/T 33656绘制能源计量网络图。

#### 2.2.5.4 余热回收情况的监察

应包括以下几个方面：

- 余热回收系统运行情况；

- 依据GB/T23459计算余热利用率。

#### 2.2.5.5 对能源消费包费制情况的监察

应包括以下几个方面：

- 能源消费实行包费制情况；

- 企业向职工无偿提供能源情况。

#### 2.2.5.6 对主要用能设备运行情况的监察

应包括以下几个方面：

- 原料破碎系统、原料球磨系统、粉料制备系统、釉料制备系统、成型系统、干燥系统、窑炉烧成系统及余热回收系统等主要用能设备及风机、电机等其他用电设备台账（包括规格型号、配套电机功率、运行时间等），检修记录情况；

- 主要用能设备（系统）经济运行情况；

- 主要用能设备和通用设备执行强制性能效标准。

#### 2.2.5.7 对落后的耗能过高的设备和生产工艺执行淘汰制度情况的监察

应包括以下几个方面：

- 企业仍在使用或备用国家和地方明令淘汰的、高耗能落后机电设备情况，重点查看主要用能设备台账；

- 企业落实淘汰制度或者改造计划的情况，重点查看高耗能设备淘汰计划及节能技术改造计划与审批文件等。

#### 2.2.5.8 对执行单位产品能耗限额标准情况的监察

核查时间通常为最近的1个自然年。

执行能耗限额情况的监察应包括以下几个方面：

- 审查企业被监察年度各生产工段能源消耗统计年报和（1～12）月份月报表，并视月报表情况可抽查某月份（1～3）天的能源统计原始记录；

- 审查企业被监察年度生产统计年报和月报，随机抽查至少一个月生产统计日报，核实年度合格产品产量；

- 核实原煤低位发热量是否按GB/T 213测定，并计算年加权平均值；其它能源的低位发热量若未开展实测，选用附录C中推荐值；

- 采用具有溯源性的数据依据GB 21340计算能耗限额值，并将单位产品能耗实际值与GB 21340规定的限额指标进行比较，审查企业单位产品能耗限额标准达标情况；

对超能耗限额的企业，跟踪其落实整改计划的情况，并就整改后的能耗情况重新对标。

#### 2.2.5.9 对执行能源利用状况报告制度情况的监察

应包括以下几个方面：

- 企业按规定上报能源利用状况报告情况；

- 查阅企业生产报表原始记录，核查其年度能源利用状况报告的完整性和准确性。

#### 2.2.5.10 对能源管理岗位设立和能源管理负责人聘任制度情况的监察

应包括以下几个方面：

- 企业能源管理岗位设立情况，查证聘任能源管理负责人的文件、资格证书、培训证书、备案登记，及报节能主管部门和有关部门备案文件；

- 能源管理负责人接受节能培训，并履行相关职责的情况。

### 2.2.6 监察实施

2.2.6.1 根据《中华人民共和国节约能源法》、《节能监察办法》和《工业节能管理办法》，节能监察主要采取现场监察方式（4.3.2、4.3.3、4.3.9、4.3.10可采取书面监察方式），对用能单位依法实施监察，并对《自查报告》（参见附录A）、现场实际状况、有关的技术数据和能耗指标进行查验，形成《监察报告》（参见附录B）。

2.2.6.2 监察机构应根据监察人员的专业领域和技术能力、建筑卫生陶瓷生产企业的规模、生产工艺和经营场所数量等实际情况确定监察组，监察组应指定监察组长1名，并至少含1名监察组员，监察组成员应熟悉相关节能法律、法规、标准及相关工艺技术等。

### 2.2.7 自查报告和监察报告模板

为了提高本标准的可操作性，便于监察机构和被监察机构填报，本标准给出了自查报告模板（附录A）和监察报告模板（附录B）。

### 2.2.8 常用燃料低位发热量推荐值

本文件给出了常用燃料的低位发热量，参考附录C。

# 主要试验或验证情况

2020年2-3月份，项目主要起草单位针对此标准草案向地方节能监察机构、建筑卫生陶瓷生产企业、建筑卫生陶瓷设计院和行业相关专家征集了意见。吉林省、河北省、广西壮族自治区、安徽省四家地方节能监察机构返回了意见建议，部分建筑卫生陶瓷生产企业反馈了相关意见建议。下一步将进一步向建筑卫生陶瓷生产企业和行业专家等广泛征集意见，分析征集的意见和建议，对标准做进一步的完善。

# 标准知识产权说明

本标准并未涉及任何专利。

# 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

本标准拟解决建筑卫生陶瓷行业开展节能监察过程中流程不清、能耗计算方法及边界不明等问题，将作为建筑卫生陶瓷行业开展节能监察的支撑性文件，指导监察机构开展节能监察工作。在建筑卫生陶瓷行业淘汰落后产能，优化产业结构，提升行业的绿色化程度，减少环境影响等方面均具有重要作用。

# 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；

目前国外尚无建筑卫生陶瓷产品相关的能耗测试方法、能耗限额和能耗评价等相关的标准或方法，也未见有关建筑卫生陶瓷行业节能监察的相关标准。

国内有关建筑卫生陶瓷行业能源管理、能耗测试、能耗评价的标准主要有GB 21252《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》等相关标准，目前国内相关标准从能耗限额、能耗测试方法、能耗测试技术和能耗测试评价等方面给出了说明，未能从执行《建筑卫生陶瓷行业单位产品能耗限额》标准、执行淘汰落后制度、执行用能设备（产品）能效强制性标准等方面进行考核评价，也未能提出核查和评价的流程和要求。《建筑卫生陶瓷行业节能监察技术规范》标准为首次制定。

# 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准保持一致。

# 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 标准性质的建议说明

本标准作为建材行业推荐性标准发布，由建材工业综合标准化技术委员会归口管理。

# 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

本标准是建筑卫生陶瓷行业开展节能监察所急需的支撑性文件，建议在2020年内发布实施。建议标准发布后将信息在相关检验网站上宣传。归口管理部门或行业协会组织宣贯，有侧重的进行培训和指导。

# 废止现行相关标准的建议

无。

# 其它应予说明的事项

无。

# Text boxes

原料破碎、输送

粉料制备

成型

釉料制备

燃料系统

辅助生产设施

干燥

施釉

烧成

冷修

检验包装

余热回收系统

原料破碎、输送

成型

釉料制备

燃料系统

辅助生产设施

干燥

施釉

烧成

冷修

检验包装

模型制作

余热回收系统